锦洋高新材料股份有限公司

4万吨/年氟化铝升级为2.5万吨/年无水氟化铝（单线）和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）技改项目

环境影响报告书

建设单位：锦洋高新材料股份有限公司

评价单位：安徽皖欣环境科技有限公司

2020年12月

目录

前   言	1

一、建设项目由来	1

二、环境影响评价的工作过程	1

三、关注的主要环境问题	2

四、主要评价结论	2

1  总  则	4

1.1 编制依据	4

1.1.1 法律法规	4

1.1.2 导则规范	5

1.1.3 相关资料	6

1.2 评价因子与评价标准	6

1.2.1 环境影响识别	6

1.2.2 评价因子筛选	6

1.2.3 评价标准	7

1.3 环境功能区划	11

1.3 环境保护目标	11

2  现有工程回顾	14

2.1 企业概况	14

2.1.2 原批复与实际建设不符项目“三同时”执行情况	14

2.1.3 现有已建运行项目“三同时”执行情况	14

2.1.5 排污许可证申请情况	15

2.1.6 突发环境事件应急预案备案情况	15

2.2 工程概况及工程分析	15

2.2.1 项目组成及建设内容	15

2.2.2 产品方案及质量标准	17

2.2.3 公用工程	19

2.2.4 原辅材料及能源消耗	20

2.2.5 物料储存方案	21

2.2.6 生产工艺流程及产污节点分析	21

2.3 污染源达标排放情况	23

2.3.1 废气	23

2.3.2 废水	32

2.2.3 噪声	37

2.3.4 固体废物	37

2.4 防护距离设置	37

2.4 总量达标分析	38

2.4.1 总量控制指标	38

2.4.2 达标情况分析	39

2.5 现有环境问题以及整改措施	39

3  拟建项目工程概况及工程分析	41

3.1 工程概况	41

3.1.1 项目基本情况	41

3.1.2 项目组成及建设内容	44

3.1.3 产品方案及质量标准	45

3.1.4 主要经济技术指标	48

3.1.5 公用工程	50

3.1.6 储运工程	51

3.1.7 总平面布置	52

3.1.8 工作组织及进度安排	54

3.2 工程分析	55

3.2.1 无水氟化铝	55

4 环境质量现状调查与评价	67

4.1 区域环境概况调查	67

4.1.1 自然环境概况	67

4.1.1.6 植物资源与生物多样性	69

4.2 环境质量现状调查与评价	70

4.2.1 大气	70

4.3.2 地表水	74

4.3.3 噪声	76

4.3.4 地下水	77

4.3.5 土壤	80

5 环境风险评价	85

5.1 评价原则	85

5.2小结	85

6 环境经济损益分析	86

7  环境污染防治对策及措施	87

7.1 废气污染防治措施	87

7.1.1 有组织工艺废气处理	87

7.1.2 无组织废气控制	88

7.1.3 小结	89

7.2 废水污染防治措施	89

7.2.1厂区废水治理目标	89

7.2.2废水水质水量分析	89

7.2.3现有污水处理工艺	90

7.2.4港口镇污水处理厂污水处理方案	91

7.2.5 污水接管可行性分析	91

7.3 噪声污染防治措施	92

7.3.1 从噪声源上采取的治理措施	92

7.3.2 从噪声传播途径上采取的治理措施	92

7.3.3 其他治理措施	93

7.4 固废污染防治措施	93

7.4.1 固废产生量	93

7.4.2 固废处置措施	93

7.5 地下水污染防治措施	94

7.5.1 防治原则	94

7.5.2 防渗处理	95

7.5.3 地下水监控	97

7.5.4 应急处置措施	99

8 公众参与	101

9 综合评价结论	102

前   言

# 一、建设项目由来

锦洋高新材料股份有限公司（以下简称：锦洋新材）座落在宁国市港口工业集中区内，是杭州锦江集团下属公司集生产、科研、销售为一体的大型现代化工业企业，公司成立于2007年元月，注册资本17188.72万元。目前公司占地14万余平方米，于2017年8月22日正式在新三板挂牌，全国股转系统披露的挂牌资料显示，董事长钭正贤、董事骆美英直接与间接合计持有锦洋新材100%的股份，为共同实际控制人。公司现建成两条总产能为年产4万吨氟化铝生产线，现主要产品：干法氟化铝、氟盐和低密度氟化铝，副产石膏以及硅胶。

随着电解铝行业的发展，也是为了保证电解铝质量和降低能耗需求，其对所需的电解添加剂---氟化铝的要求也是越来越苛刻，主要表现为对氟化铝成品中主成分---氟的纯度要求越来越高，同时对杂质硅和磷指标的含量要求越来越低。而受当前原料市场和成品市场的双重影响，目前锦洋新材采用气相法生产的普通干法氟化铝已经难以满足市场需求。为了提高公司氟化铝产品质量，公司计划对现有两条生产线进行技术改造升级，将现在采用的干法氟化铝生产工艺技改为无水氟化铝生产工艺，以保证能生产出更加符合市场需求的产品。在进行工艺路线技术改造的同时，计划在充分利用现有生产线装置的基础上，对生产辅助系统进行升级改造，以实现对现有生产线升级，整个的技术改造将实现现有生产线4万吨/年干法氟化铝达到2.5万吨/年无水氟化铝和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）的生产产能。

2020年7月31日，宣城市经济和信息化局以宣经信投资函[2020]82号“关于同意锦洋高新材料股份有限公司4万吨/年氟化铝升级为2.5万吨无水氟化铝（单线）和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）技改项目”准予项目备案项目备案的函”同意本项目备案。

# 二、环境影响评价的工作过程

（1）2020年10月22日，安徽皖欣环境科技有限公司受锦洋高新材料股份有限公司委托，承担《锦洋高新材料股份有限公司4万吨/年氟化铝升级为2.5万吨无水氟化铝（单线)和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）技改项目环境影响报告书》的编制工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业——26、基础化学原料制造261——除研发中试；不含物理分离、物理提纯、混合、分装的”，应当编制环境影响报告书。

（2）我公司接受委托后，立即组织相关专业技术人员进行了初步资料收集和现场勘察，确定本次评价的工作思路、评价重点、各环境要素评价等级，并据此进行评价工作内容分工。

（3）2020年10月29日，建设单位锦洋高新材料股份有限公司在锦洋高新材料股份有限公司官方网站对本次环境影响评价工作进行了一次公示。

本报告书编制过程中，得到了宁国市生态环境分局、锦洋高新材料股份限公司等单位的大力支持和协作。在此，谨向上述单位的有关领导、专家和技术人员表示诚挚的谢意！

# 三、关注的主要环境问题

本次评价过程中，主要关注的环境问题如下：

（1）梳理现有工程配套环境保护及污染防治措施的落实情况，查找现有工程存在的环境问题，明确其整改要求和整改节点。

（2）结合项目设计建设方案，对照《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见》、分析项目建设的政策规划相符性及环境合理性。

（3）结合项目设计方案，对照国发[2018]22号、皖政〔2018〕83号等政策要求，通过对项目拟依托和拟新增的废气处理工艺方案进行分析，论证各类废气污染物稳定达标排放的可行性。

（4）结合现有工程及本项目废水污染源强、港口污水处理厂设计污水接管标准限值等，通过对锦洋新材现有污水处理站废水处理规模和工艺方案进行分析，论证全厂废水污染物稳定达标排放可行性。

（5）估算项目建成运行后，可能排放的污染物的种类和数量，重点关注含HF废气、废水和危险废物，明确建设单位生产线拆除、设备淘汰和“以新带老”措施，通过“三本账”核算，预测项目建成后区域环境质量可能得到的改善效果，从环境保护角度论证项目建设的可行性。

（6）项目建成运行后，重点对氟硅酸、电子级氢氟酸等危险物质可能发生泄漏、火灾和爆炸的危险单元进行环境风险分析，提出有效的环境风险防范措施，分析依托现有风险防范措施的有效性，明确应急预案修编要求。

（7）对项目建成运行后，可能产生的各类污染物，按照国家环境保护相关法律法规的要求，明确其处理处置措施。

# 四、主要评价结论

锦洋高新材料股份有限公司4万吨/年氟化铝升级为2.5吨/年无水氟化铝（单线）和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）技改项目符合区域总体发展规划和土地规划。项目建设符合国发〔2018〕22号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、皖发[2018]21号《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》等相关要求。

技改项目采用更先进的生产工艺和设备，产品结构逐步转型升级，提高清洁生产水平。技改项目实施过程中，落实去化40000吨干法氟化铝产能有利于改善区域环境质量。在采用相应污染防治措施的前提下，本项目新增污染源各项污染物可以做到达标排放，全厂主要污染物可以满足现有总量控制指标要求，技改项目建成后不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可防控。公示期间，未收到公众意见。

因此，本评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。

## 1  总  则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日施行；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日实施；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年11月13日实施；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日施行；

(7)《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》，中华人民共和国主席令第54号，2012年7月1日实施；

(8)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令253号，1998年11月29日施行；

(9)中华人民共和国国务院令 国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》；

(10)中华人民共和国国务院 国发[2013]37号文《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》；

(11)国家经贸委等六部委 国经贸资源[2000]1015号《关于加强工业节水工作的意见》；

(12)中华人民共和国国务院 国发[2005]39号文《国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》；

(13)中华人民共和国环境保护部 环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

(14)中华人民共和国环境保护部 环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

(15)中华人民共和国环境保护部 环发[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》；

(16)中华人民共和国环境保护部 环发[2014]24号《关于进一步加强环境影响评价机构管理的意见》；

(17)中华人民共和国环境保护部 环发[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》；

(18)中华人民共和国环境保护部 环办[2014]48号《关于推进环境保护公众参与的指导意见》；

(19)中华人民共和国国务院 国发[2015]17号文《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》；

(20)国家环境保护部令(2015)第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

(21)国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》；

(22)安徽省环保厅《加强建设项目环境影响评价报告书编制规范化的规定(试行)》(环评[2006]113号)；

(23)安徽省人民代表大会常务委员会公告[2010]24号《安徽省环境保护条例》；

(24)安徽省人民政府办公厅 皖政办[2010]27号《关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》；

(25)《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》环法函[2005]114号；

(26)安徽省环保厅《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》；

(27)安徽省环保厅 皖环发[2013] 91号《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》；

(28)安徽省环保厅 皖环函[2015]36号《安徽省环保厅关于发布《安徽省建设项目环境影响评价文件审批目录(2015年本)》的通知》；

(29) 安徽省人民政府 皖政[2013]89号《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》；

(30) 宣城市人民政府 宣环秘[2014]26号《宣城市人民政府关于印发宣城市大气污染防治行动计划实施细则的通知》。

### 1.1.2 导则规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 1.1.3 相关资料

（1）《安徽锦洋氟化学有限公司生产废弃物综合利用技改项目可行性研究报告》，2014.09；

（2）《安徽锦洋氟化学有限公司年产40000吨氟化铝项目环境影响评价报告书》，安徽省科技咨询中心，2007.3。

（3）《安徽锦洋氟化学有限公司生产废弃物综合利用技改项目环境影响报告书》，2017.2。

## 1.2 评价因子与评价标准

### 1.2.1 环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等，筛选本评价的各项评价因子汇总见表1-2-1，土壤环境影响途径识别见表1-2-2，土壤环境影响元及影响因子见表1-2-3。

表1-2-1  项目环境影响识别汇总表

| 影响因子 | 建设施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放 | 废水排放 | 噪声 | 固废 | 车辆运输 |
| 地表水质 | ◇ |  | ● |  |  | ◇ |
| 地下水质 |  | ◇ | ● |  |  |  |
| 空气质量 | ◇ | ★ |  |  |  | ◇ |
| 声环境 | ◇ |  |  | ◇ |  |  |
| 公众健康 | ◇ | ● |  |  | ◇ | ◇ |
| ★为重大影响；●一般影响；◇为轻微影响； |

表1-2-2  土壤环境影响途径识别一览表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  | √ |

### 1.2.2 评价因子筛选

根据拟建项目工程特点、建设方案及排污规划，结合区域的环境质量状况，筛选出本项目各环境要素的评价因子汇总见下表所示。

表1-2-4  项目评价因子筛选结果一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、TSP、PM10、氟化物 | SO2、NO2、PM10、氟化物 | SO2、NO2、PM10、氟化物 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、氨氮、氟化物、石油类 | COD、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水 | 检测分析项：K+-Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度； 基本水质因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氰化物、砷、Hg、六价铬、铅、镉、铁、锰、挥发酚、总大肠菌群 特征水质因子：氟化物、硫酸物 | / | / |
| 声 | 等效连续A声级LAeq | 等效连续A声级LAeq | / |
| 土壤 | GB36600-2018中45项基本项目和氟化物 | 氟化物 | / |

### 1.2.3 评价标准

本次评价过程中，各环境要素执行标准汇总如下：

#### 1.2.3.1 环境质量标准

1、地表水环境

项目区域水阳江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。具体标准值详见表1-2-5。

表1-2-5  地表水环境质量标准值    单位：mg/L，pH无量纲

| 标准 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 挥发酚 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.005 | 0.05 |

2、大气环境

区域大气环境SO2、NO2、PM2.5、PM10、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1环境空气污染物基本项目浓度限值的二级标准；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1附录 A（资料性附录）环境空气中镉、汞、砷、六价铬和氟化物参考浓度限值的二级标准。具体标准值见表1-2-6。

表1-2-6  环境质量标准限值汇总一览表  单位：μg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值(二级) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 氟化物 | 24小时平均 | 7 |  |
|  | 1小时平均 | 20 |  |

3、声环境

拟建项目位于安徽省宣城市港口镇，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。具体标准值见表1-2-7。

表1-2-7  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 标准类别 | 标准值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| GB3096-2008 3类 | 65 | 55 |

4、地下水

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体标准值见表1-2-8。

表1-2-8   地下水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 指标名称 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 | 氯化物 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤250 | ≤250 |
| 指标名称 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 总大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.01 | ≤3.0 |
| 指标名称 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 1,2-二氯乙烷 | 三氯乙烯 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1000 | ≤0.03 | ≤0.07 |

5、土壤

本次评价工业场地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。具体标准值见表1-2-9。

表1-2-9  建设用地土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 指标名称 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |
| 指标名称 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| 标准值 | ≤2.8 | ≤0.9 | ≤37 | ≤9.0 | ≤5.0 | ≤66 | ≤596 |
| 指标名称 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,1-三氯乙烯 | 1,1,2-三氯乙烯 |
| 标准值 | ≤54 | ≤616 | ≤5 | ≤10 | ≤6.8 | ≤840 | ≤2.8 |
| 指标名称 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2二氯苯 | 1,4二氯苯 |
| 标准值 | ≤2.8 | ≤0.5 | ≤0.43 | ≤4 | ≤270 | ≤560 | ≤20 |
| 指标名称 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 |
| 标准值 | ≤28 | ≤1290 | ≤1200 | ≤570 | ≤640 | ≤76 | ≤260 |
| 指标名称 | 2-氯酚 | 苯并a蒽 | 苯并a芘 | 苯并b荧蒽 | 苯并k荧蒽 | 䓛 | 二苯并a,h蒽 |
| 标准值 | ≤2256 | ≤15 | ≤1.5 | ≤15 | ≤151 | ≤1293 | ≤1.5 |
| 指标名称 | 二苯并a,h蒽 | 茚并1,2,3-cd芘 | 萘 | 氰化物 | / | / | / |
| 标准值 | ≤1.5 | ≤15 | ≤70 | ≤135 | / | / | / |

#### 1.2.3.2 污染物排放标准

1、废气

拟建项目大气污染物氟化物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3 大气污染物排放标准中的要求限制，煤气燃烧供热产生的SO2、NOx、颗粒物以及原料烘干工序产生的颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4大气污染物特别排放限值；企业边界无组织氟化物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5 企业边界大气污染物排放限值。

现有燃生物质燃料锅炉废气污染物SO2、NOx、颗粒物、烟气黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3大气污染物特别排放限值。

各污染源污染物从其标准限值执行。

表1-2-10  项目废气污染物排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 执行标准 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 6 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015） | 表3 | 车间或生产设 施排气筒 |
| 颗粒物 | 10 |  | 表4 |  |
| SO2 | 100 |  |  |  |
| NOx | 100 |  |  |  |
| 氟化物 | 0.02 |  | 表5 | 企业边界 |
| SO2 | 200 | 燃生物质燃料锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表3大气污染物特别排放限值 | 烟囱或烟道 |
| NOx | 30 |  |  |
| 颗粒物 | 200 |  |  |
| 烟气黑度 | 1 |  | 烟囱排放口 |

2、废水

项目废水经厂区污水处理系统处理后，常规因子达到港口镇污水处理厂接管标准、特征因子达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB3硝1573-2015）表1中"间接排放"标准要求排入港口镇污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级 B 标准，待其提标改造完成后执行一级 A 标准。

表1-2-11  技改项目废水污染物排放执行标准

| 序号 | 污染物 | 接管标准 | （GB 31572-2015）表1间接标准 | （GB18918-2002）中一级B标准 | 拟建项目执行排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6-9 | 6~9 | 6~9 | 无量纲 |
| 2 | COD | 500 | 200 | 60 | 200 | mg/L |
| 3 | NH3-N | 100 | 40 | 20 | 40 |  |
| 4 | 氟化物 | / | 6 | / | 6 |  |
| 5 | 石油类 | / | 6 | 3 | 6 |  |

3、噪声

项目位于安徽省宣城市宁国市港口镇，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。具体标准值见如下所示。

表1-2-11  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

| 时段 | 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | GB12523-2011 | 70 | 55 |
| 运行期 | GB 12348-2008 中3类限值 | 65 | 55 |

4、固废

项目产生的工业固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（2013年 第36号公告）的要求。

## 1.3项目三线一单符合性分析

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

一、生态保护红线

项目选址位于安徽省宣城市宁国市港口镇，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态保护红线，满足安徽省生态保护红线要求。

二、环境质量底线

根据《2019年宣城市环境质量状况公报》，2019年宣城市PM2.5年平均质量浓度超标，本项目废气污染物排放SO2、NOx、颗粒物、氟化氢等废气污染物，不需要将PM2.5作为评价因子纳入本次评价二次污染物进行环境影响分析，另外，锦洋新材公司本次项目各股废气均经有效处理后达标外排，且项目实施后主要污染物SO2、NOx、颗粒物和氟化氢均减排或不增排，项目建成后对宣城市PM2.5有一定的改善作用。根据项目环境质量监测报告，项目区域氟化氢等空气质量、地表水体水阳江、区域地下水、土壤、声环境质量均具有一定容量。经预测，项目在生产过程中排放的氟化氢污染物对评价区域环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。总体来说，项目选址满足环境质量底线要求。

三、资源利用上线要求

锦洋新材选址位于安徽宣城市宁国市港口镇，拟建项目位于现有厂区内不新增用地用地，性质属于工业用地；项目建成后新鲜用水减少；蒸汽依托厂区现有4t/h燃生物质锅炉，不新增蒸汽用量；开发区拥有两座35kV变电所，为了保证入驻企业用电可靠，当地供电部门已于2007年建成一座110kV变电所，供电富余能力可满足拟建项目需求。

因此，拟建项目建成后所占用水资源、供热资源有所减少，资源利用均在宁国市港口镇可承受范围内。

四、环境准入负面清单

项目产品为无水氟化铝和电子级氢氟酸，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》内淘汰类和限制类，不属于《宣城市工业经济发展指南》内限制类和淘汰类，不属于负面清单。

## 1.4 环境功能区划

（1）环境空气功能区划：项目位于安徽宁国市港口镇，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定，项目所在区域的环境空气质量应符合二类区要求。

（2）地表水环境功能区划：项目所在区域主要地表水体水阳江。根据宣城市水环境功能区划，项目所在区域地表水环境质量应达到Ⅲ类功能区要求。

（3）声环境功能区划：根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定，项目所在区域以工业生产、仓储物流为主要功能，声环境质量应达到3类功能区要求。

## 1.5 环境保护目标

拟建项目选址位于港口生态工业园区安徽锦洋氟化学有限公司现有厂内，不新增征地。经过现场勘查，评价范围内的环境保护目标汇总见表1-5-1和图1-5-1。

表1-5-1  评价范围内环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 五磁村 | SW | 350 | 100人 | GB3095-2012二级 |
|  | 小蔡村 | SE | 600 | 80人 |  |
|  | 港口镇 | NE | 2000 | 6000人 |  |
|  | 港口镇政府 | E | 500 | 50人 |  |
| 地表水环境 | 水阳江 | E | 2000 | 中河 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |
|  | 山门河 | S | 800 | 小河 | GB3838-2002中Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 厂界外1m | 四周 | 1m | / | GB3096-2008中3类标准 |

图1-5-1  区域环境保护目标分布示意图

## 2  现有工程回顾

## 2.1 企业概况

锦洋高新材料股份有限公司（原“安徽锦洋氟化学有公司”，以下简称“锦洋新材”）是杭州锦江集团下属公司集生产、科研、销售为一体的大型现代化工业企业，成立于2007年，选址位于安徽宁国港口工业集中区051县道北侧，占地200余亩，经营范围主要为生产和销售氟化铝、氢氟酸，副产硅胶、石膏等产品，目前企业总人数约200人左右。

公司现建成两条总产能为年产4万吨氟化铝生产线，正以构建绿色产业为目标，以创建和谐企业为理念，以安全高效生产为主线，以加大科技进步为动力，以引进高端人才为保障，以良好的品牌与形象将企业发展和社会责任有机统一。近年来，锦洋新材对企业现有的公用工程及固废处理处置方案进行优化升级，改造升级煤气发生炉、优化固体废物处置方案。企业主要发展建设历程及环境保护相关手续执行情况分述如下：

### 2.1.2 原批复与实际建设不符项目“三同时”执行情况

经过调查，锦洋新材在近年来的发展和建设过程中，为满足企业发展需要，对产品方案进行优化调整，取消了“安徽锦洋氟化学有限公司年产40000吨氟化铝项目”中年产20000吨高纯氟化铝，调整为年产20000吨干法氟化铝。该项目基本情况统计汇总见表2-1-2。

表2-1-2  锦洋新材已批复未建项目基本情况一览表

| 编号 | 建设项目 名称 | 环评情况 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制单位 | 审批单位 | 批准文号 | 验收单位 | 批准文号 |  |
| 1 | 年产40000吨氟化铝项目 | 安徽省科学技术咨询中心 | 原安徽省 环境保护局 | 环评函[2007]535号 | 安徽省环境保护厅 | 环监验 [2009]54号 | 项目建设与原环评不符，已验收 |

经过现场勘查，上述已取得环评批复但实际建设与环评内容不符的项目，以验收内容为准，建设单位后续建设已另作环境影响评价。

### 2.1.3 现有已建运行项目“三同时”执行情况

经过调查，锦洋新材区内目前已建成并投入运行的生产线共4条，产品及副产品共计5个，涉及的主要产品种类及规模分别为：

（1）干法氟化铝40000t/a，2条20000t/a生产线位于氟化铝车间，副产石膏113744t/a；

（2）低密度氟化铝2000t/a，1条生产线位于低密度氟化铝生产车间，副产硅胶714t/a；

（3）氟盐1000t/a，1条生产线位于氟盐车间；

相应项目基本情况统计汇总见表2-1-3。

表2-1-3  锦洋新材现有已建运行项目基本情况一览表

| 编号 | 建设项目 名称 | 环评情况 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制单位 | 审批单位 | 批准文号 | 验收单位 | 批准文号 |  |
| 1 | 年产40000吨氟化铝项目 | 安徽省科学技术咨询中心 | 原安徽省 环境保护局 | 环评函[2007]535号 | 安徽省环境保护厅 | 环监验 [2009]54号 | 项目建设与原环评不符，已验收 40000t/a干法氟化铝生产车间位于1#车间 |
| 2 | 两段冷热分开式煤气发生炉技改项目 | 安徽显闰环境工程有限公司 | 原宁国市环境保护局 | 宁环表[2014]85号 | / | / | 2015年9月委托了安徽显闰环境工程有限公司进行了煤气发生炉技改项目变更说明 |
| 3 | 生产废弃物综合利用技改项目 | 安徽皖欣环境科技有限公司 | 宣城市环境保护局 | 宣环评[2017]6号 | 原安徽锦洋氟化学有限公司 | / | 1000t/a氟盐生产车间位于3#车间；2000t/a低密度氟化铝生产车间位于2#车间 |

经与建设单位核实，本次项目建成前后将在不拆除原两条干法氟化铝生产线基础上对现有氟化铝生产工艺路线进行改造，同时对生产辅助系统进行升级改造，以实现对现有生产线升级，整个的技术改造将实现现有生产线4万吨/年干法氟化铝达到2.5万吨/年无水氟化铝和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）的生产产能。

### 2.1.5 排污许可证申请情况

2020年8月7日，锦洋高新材料股份有限公司提交了《排污许可证申请表（试行）》；2020年8月11日，原宣城市环境保护局下发了锦洋新材的《排污许可证》，证书编号91341881798115578N001V，证书有效期至2023年8月10日。

### 2.1.6 突发环境事件应急预案备案情况

2018年9月12日，锦洋高新材料股份有限公司签署发布《锦洋高新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》；2018年9月1719日，宁国市环保局同意《锦洋高新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》予以备案，备案编号341881-2028-005-M。

## 2.2 工程概况及工程分析

### 2.2.1 项目组成及建设内容

经过现场勘查，锦洋新材现有厂区内主要项目组成及工程建设内容汇总见表2-2-1。

表2-2-1  现有工程现有项目组成及建设内容汇总表

| 类别 | 单项工程 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 干法氟化铝生产线 | 101车间 | 6层，砖混结构，戊类，耐火等级二级，占地面积758m2，建筑面积4548m2。布置2条20000t/a氟化铝生产线。 | 将原有一条20000t/a无水氟化铝生产线、一条20000t/a干法氟化铝生产线调整为2条20000t/a干法氟化铝生产线 |
|  | 低密度氟化铝生产线 | 102车间 | 低密度氟化铝生产装置室外布设；主厂房3层，框架，戊类，耐火等级二级，占地面积192m2，建筑面积576m2；控制室、工具间、室外设备区建筑面积1100m2。布置2000t/a低密度氟化铝生产线1条。 | 《生产废弃物综合利用技改项目环境影响报告书》技改工程 |
|  | 氟盐生产线 | 308车间 | 一层，钢构，戊类，耐火等级二级，建筑面积325.2m2。布置1000t/a氟盐生产线1条。 | 《生产废弃物综合利用技改项目环境影响报告书》技改工程 |
| 辅助工程 | 综合办公楼 | 1座，三层，砖混结构，占地面积464.4m2，总建筑面积1393.2m2 | 编号401 |
|  | 五金仓库、机修车间 | 1座，一层，钢构结构，戊类，耐火等级二级，建筑面积2880m2 | 编号402 |
|  | 化验楼 | 1座，三层，砖混结构，丙类，占地面积188m2，建筑面积376m2，主要用于产品质检。 | 编号403 |
|  | 其他 | 中控楼1座，三层，砖混，占地面积212m2，建筑面积636m2. | 编号404 |
| 公用工程 | 供水 | 由宁国市港口镇市政供水管网供水。 | / |
|  | 排水 | 厂区排水采取“雨污分流、清污分流、污污分流”体制； （1）生产区15min的初期雨水分别收集进入厂区事故应急池和101车间东侧中转池，最终进入污水处理站集中处理达标排放，15min后的雨水与其他雨水直接经雨水排水系统排出厂外； （2）厂内自建一座处理能力达到950m3/d的污水处理站（工艺为：调节池+化学反应池+絮凝池+沉淀池+澄清池+吸附滤池），生产废水经处理后达标后，经企业专管输送至港口镇污水处理厂集中处理； （3）循环系统置换排水进厂区废水排放池，经总排口排至港口镇污水处理厂处理。 | / |
|  | 供热 | 厂内自建1台4t/h燃生物质锅炉，型号：DL-A4-1.2-T，占地面积308.16m2，供汽供热可满足厂区内在役生产装置使用需要；自建一座直径3.6m的煤气发生炉，煤气发生炉耗煤2t/h，。 | 编号301 |
|  | 冷冻空压、供电 | 厂内自建制冷冻空压站、变配电站一座，装备4组制冷机组，蒸发温度-10°，制冷剂为R22，总制冷量为676万大卡；现有工程生产制冷需求300万大卡；空气压缩机2台，机组型号：SA-330W，单机排气量8.4 m3/min；供电由港口镇供电所引入10KV高压电源，项目用电来自港口镇供电所引入的10KV高压电源。厂内现有一座10KV变配电所，作为全厂10kV总配电，内设10kV开关室和低压配电室。低压配电室内设2台2500kVA变压器，形成单母线分段运行，每台变压器供一段母线。分别为生产装置、公用工程装置、辅助生产设施提供所需的低压电源。本项目用电量较小，主要为各类输送泵类的电机用电、生产照明用电，总电量约2000kW，公司现有年用电量约1200万KW，现有供电系统可满足本项目用电需求。 | 现无供冷工程 |
|  | 循环冷却 | 本工程循环水量，平均用水量600m3/d，供水水温32℃，回水水温36℃，供水水压力0.50MPa，回水余压0.3MPa。 | 编号304 |
|  | 供气 | 厂内自建一座建筑面积为450m2的煤气站， | 编号306 |
|  | 消防水池及泵房 | 厂内自建一座占地面积为60m2的消防水池，戊类，耐火等级为二级，用于存放事故状态下应急用水。 | 编号305 |
| 储运工程 | 燃料煤棚 | 燃煤锅炉配套燃料煤棚1座，钢构，1层，占地面积980m2，建筑面积980m2，丙类、耐火等级二级。 | 编号302 |
|  | 原料仓库 | 氢氧化铝仓库 | 氢氧化铝仓库2座，一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，建筑面积6612m2，专用于存放氢氧化铝，最大储存量10000t。 | 编号203 |
|  |  | 污泥、氢氧化铝、SiO2仓库 | 1座，一层，钢构，戊类，耐火等级二级，建筑面积3442.65m2；一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，建筑面积用于存放压滤后的污泥和原料氢氧化铝、副产SiO2。其中，污泥最大储存量3000t，氢氧化铝最大储存量1000t。 | 编号201 |
|  |  | 萤石仓库 | 1座，一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，占地面积2308.7m2，位于厂区南侧，萤石烘干车间南侧，主要用于萤石原料的暂存。 | 编号250 |
|  |  | 煤棚 | 1座，一层、钢结构，内或等级二级，占地面积980m2，位于厂区北侧中部，自建锅炉房西侧。主要用与存放厂区煤气发生炉用煤。 |  |
|  | 成品仓库 | 氟化铝仓库 | 1座，一层，钢构，戊类，建筑面积均为5156.5m2，位于厂区南侧中部，萤石烘干车间西侧，主要用于存放氟化铝等各类成品。 | 编号204 |
|  |  | 石膏仓库 | 1座，1层，钢结构，戊类，耐火等级二级，占地面积4000m2，位于厂区西北侧，污泥、氢氧化铝仓库西侧，主要用于暂存、转运HF反应器副产石膏。 | 编号205a |
|  | 氟硅酸储罐 | 现有13座氟硅酸储罐，分别位于低密度氟化铝车间东侧和硫酸储罐西侧，占地面积777.6m2，主要用于存放低密度氟化铝产品生产用氟硅酸原料。 | 编号206 |
|  | 硫酸 | 硫酸储罐区建筑面积2057.28m2，现有2座硫酸储罐，一座烟酸储罐、一座应急硫酸储罐； | 编号205 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理 | / |
|  |  | 生产废水 | （1）厂区实行清污分流，生产区15min的初期雨水单独收集输送至污水处理站处理达标排放，15min后的雨水与其他雨水直接经雨水排水系统排出厂外； （2）生产废水主要包括无水氟化铝车间：氟化铝流化床反应冷凝水、HF水洗塔废水、集中净化器循环置换水；低密度氟化铝车间圆盘过滤母液、SiO2过滤废水；萤石烘干车间：烟气脱硫塔循环置换废水；锅炉房排水、循环冷却水、地坪冲洗废水，废水经收集后进入厂区自建污水处理厂，采用“调节池+沉淀池+反应池+絮凝池+沉淀池+蓄水池”工艺，废水处理达到接管标准后，经企业专管送至园区污水处理厂集中处理。设计规模950m3/d。 | 已建 |
|  | 废 气 | 见“小节 2.3.1 废气”中“表2-3-1 锦洋新材现有废气收集方案汇总一览表”。 | / |
|  | 噪 声 | 选用低噪声设备，并采取厂房隔声、设备减震等措施 | / |
|  | 固 废 | 一般固体废物 | 厂内建有固废临时堆场1处 | 全厂共用 |
|  |  | 危险固体废物 | 焦油池1座，V=62m3； |  |
|  |  |  | 轻油池1座，V=26 m3 |  |
|  | 风险防范 | 建设事故应急池1座，位于厂区东南角事故应急池，容积600m3； | 已建 |
|  |  | 厂区内的原料储罐区、产品储罐区、中间罐区等区域，均配套设置不低于30cm高围堰。 | / |
|  |  | 储罐区修筑30cm厚混凝土防渗层，并在混凝土层下方铺设2.0mmHDPE材料进行人工防渗。 | / |
|  |  | 各类污水排污沟、排水管道、危险品储存地均配套有效的防渗措施。 | / |
|  |  | 全厂配套防火报警系统。 | / |

### 2.2.2 产品方案及质量标准

一、产品方案

根据统计，锦洋新材现有已建运行主要产品方案汇总见表2-2-2。

表2-2-2   现有已建运行项目主要产品方案汇总一览表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 项目名称 | 批复产能t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 干法氟化铝 | 安徽锦洋氟化学有限公司年产40000吨氟化铝项目 | 40000 | 101车间 |
| 2 |  | 氟盐 | 生产废弃物综合利用技改项目 | 1000 | 308装置 |
| 3 |  | 低密度氟化铝 | 生产废弃物综合利用技改项目 | 2000 | 102装置 |
| 4 | 副产品 | 石膏 | 安徽锦洋氟化学有限公司年产40000吨氟化铝项目 | 113744 | / |
| 5 |  | 硅胶 | 生产废弃物综合利用技改项目 | 714 | 符合企标 |

二、质量标准

根据统计，锦洋新材现有已建运行项目各类产品得质量标准汇总如下：

1、干法氟化铝、副产石膏

本项目干法氟化铝工艺主要是萤石生产的未净化的氟化氢气体为原料和氢氧化铝进行气固反应生产氟化铝产品，现有项目年产氟化铝40000t，均为干法氟化铝；副产品石膏113744t/a。

项目的主产品干法氟化铝及副产品产品质量标准如下：

表2-2-3   锦洋新材干法氟化铝产品质量标准一览表

| 产品 | 化 学 成 分 （质量分数）/% | 物理性能 |
| --- | --- | --- |
|  | F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | P2O5 | SO42- | 烧碱量 | 送装密度g/cm3 |
|  | ≧ | ≦ | ≧ |
| AF-0 | 61.0 | 31.5 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.50 | 1.50 |
| AF-1 | 60.0 | 31.0 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.04 | 0.60 | 1.00 | 1.30 |

表2-2-4  副产品石膏质量标准（DL/T808-2002）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色或灰白色粒状或粉末状，无可见机械杂质 |
| 氮（N）含量 | ≥18.0 |
| 水分（H2O） | ≤1.5 |
| 游离酸（H2SO4）含量 | ≤2.0 |

2、氟盐

项目利用场内生产产生的含氟废水与液碱（NaOH）和氢氧化铝混合料反应生产氟盐。氟盐产品质量采用安徽锦洋氟化学有限公司企业标准；

表2-2-5  氟盐产品质量标准一览表

| 名称 | 指标 |
| --- | --- |
| F质量分数% | ≥52 |
| Al质量分数% | ≤12 |
| Na质量分数% | ≤31 |
| SO42-质量分数% | ≤1 |

- 低密度氟化铝、硅胶

项目利用含氟和氟硅酸的中央吸收液与氢氧化铝反应生产氟化铝，并得到副产品硅胶产品。低密度氟化铝质量标准执行《GB/T 4292-2007  氟化铝》中标准指标要求。低密度氟化铝、硅胶具体标准值见下表所示：

表2-2-6   氟化铝产品质量标准一览表

| 名称 | 指标 |
| --- | --- |
| F质量分数% | ≥60 |
| Al质量分数% | ≤31 |
| Na质量分数% | ≤0.4 |
| SiO2质量分数% | ≤0.3 |
| SO42-质量分数% | ≤0.6 |
| 密度g/cm3 | ≥1.3 |

表2-2-7   硅胶质量标准一览表

| 名称 | 指标 |
| --- | --- |
| SiO2质量分数（干基）% | ≥85 |
| 含水率% | ≤20 |

### 2.2.3 公用工程

根据调查，锦洋新材现有公用工程分述如下：

一、供水工程

本工程水源由港口镇供水管网提供，供水管网主管网管径为DN300。根据工艺专业用水对水质、水量的要求本工程给水系统划分为生产、生活给水系统、消防给水系统、循环给水系统。

（1）生产、生活给水系统

本工程生产用水主要为氟化铝装置、循环水补充水、锅炉用水及设备地面冲洗水，生活用水主要为厂区内生产工人及管理人员用水。为节约投资，采用生产、生活合用系统，均由厂区DN150管网直接供给各用水单元。管材采用给水塑料管，承插或法兰连接。为节约用水，污水处理站处理达标的水部分作为尾气洗涤塔的洗涤用水。

（2）消防给水系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本工程同一时间内的火灾次数为一次。室外消防用水量30L/s，室内消防用水量为25L/s，火灾延续时间为3h，则消防用水量为594m3。选用消防水池一座V=1000m3（国家标准图集）,与循环水池共用，消防泵选用两台（一用一备），型号为XBD4.5/55-45-HY, Q=55L/s、H=0.45MPa、N=45Kw。消防管网采用独立的消防环状管网，管径为DN200。管材采用焊接钢管，焊接或法兰连接口。

（3）循环水系统

本工程循环水量，平均用水量600m3/d，供水水温32℃，回水水温36℃，供水水压力0.50MPa，回水余压0.3MPa。为了节约能源和节省投资，本循环回水利用余压直接进入冷却塔，从而节省热水泵和热水池。同时，为了节约用水，最大限度地利用冷量，本工程循环水系统站为加旁滤处理和水质稳定处理。

二、排水工程

厂区采取雨污分流，清污分流制。现有项目总排水量87171m3/a，经污水管网进厂内污水处理站处理达到接管标准后，排入港口镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后排入山门河，最终进入水阳江。

三、供热工程

本项目蒸汽供应为一台蒸发量为4t/h的DL-A4-1.2-T型生物质锅炉，燃料为生物质成型燃料，年用量为2600t。蒸汽通过厂区管廊架空进入本生产装置界区，供应给各生产用户。四、供电工程

项目用电来自港口镇供电所引入的10KV高压电源。厂内现有一座10KV变配电所，作为全厂10kV总配电，内设10kV开关室和低压配电室。低压配电室内设2台2500kVA变压器，形成单母线分段运行，每台变压器供一段母线。分别为生产装置、公用工程装置、辅助生产设施提供所需的低压电源。本项目用电量较小，主要为各类输送泵类的电机用电、生产照明用电，总电量约2000kW，公司现有年用电量约1200万KW，现有供电系统可满足本项目用电需求。

五、制冷工程

厂内自建制冷冻空压站、变配电站一座，装备4组制冷机组，蒸发温度-10°，制冷剂为R22，总制冷量为676万大卡；空气压缩机2台，机组型号：SA-330W，单机排气量8.4 m3/min；

### 2.2.4 原辅材料及能源消耗

根据统计，锦洋新材现有已建运行项目生产运行过程中，主要原辅材料及能源消耗情况统计汇总见表2-2-17。

表2-2-17  锦洋新材现有已建运行项目主要原辅材料及能源消耗汇总一览表

| 产生位置 | 物料名称 | 物料消耗量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年耗t/a | 单耗t物料/t产品 |
| 干法氟化铝生产线 （101车间） | 萤石粉（干） | 68140 | 1.70 |
|  | 硫酸 | 50724 | 1.27 |
|  | 发烟硫酸 | 26000 | 0.65 |
|  | 氢氧化铝 | 40802 | 1.02 |
|  | 消石灰 | 1200 | 0.03 |
| 氟盐生产线 （308生产装置） | 液碱 | 1428.58 | 1.43 |
|  | 氢氧化铝 | 371.43 | 0.37 |
|  | 含氟废水 | 54288.01 | 54.29 |
| 低密度氟化铝生产线（102生产装置） | 氢氧化铝 | 4530.1 | 0.91 |
|  | 中央吸收液 | 6.0 | 0.00 |
| 能源 | 燃煤 | 223.4 | / |
|  | 电 | 1298.8 | / |
|  | 蒸汽 | 14100 | / |
|  | 生物质 | 2600 | / |

### 2.2.5 物料储存方案

经过现场勘查，锦洋新材厂内目前建有氢氧化铝、萤石和成品仓库共3座，污泥、氢氧化铝仓库合1座，石膏仓库1座，硫酸储罐2座，发烟硫酸储罐1座，事故应急酸储罐1座，氟硅酸原料罐区13座，卧式液碱储罐1座，煤棚1座，氟化铝、SiO2成品仓库1座。主要用于储存厂内现有项目生产过程中需要使用的各类原辅材料。

经统计，锦洋新材现有各类物料的储存方案汇总见表2-2-18。

表2-2-18  锦洋新材现有主要物料储存方案汇总一览表

| 序号 | 储存位置 | 物料名称 | 储存方式 | 储存量t | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料仓库 | 氢氧化铝 | 两层密封吨袋 | 20000 | 1座氢氧化铝仓库，1座氢氧化铝、污泥混合仓库 |
| 2 |  | 萤石 | 两层密封吨袋 | 10000 | 1座萤石仓库 |
| 3 | 原料罐区 | 98%硫酸 | 1200m3储罐2座 | 3000 | 2用1备 |
| 4 |  | 发烟硫酸 | 1200m3储罐 | 1500 | 1用1备 （备用与98%硫酸公用） |
| 5 |  | 40%氟硅酸 | 50m3储罐3座、100m3储罐5座、80m3储罐5座 | 1000 | 13座 |
| 6 |  | 30%NaOH（液碱） | 120m3储罐 | 80 | 卧式 |
| 7 | 污泥、氧化铝仓库 | 污泥 | 堆放 | 2000 | / |
| 8 |  | 氢氧化铝 | 两层密封吨袋 | 2000 | / |
| 9 | 煤棚 | 燃煤 | 堆放 | 20 | / |
| 10 | 成品仓库 | 氟化铝、SiO2 | 两层密封袋装 | 10000 | / |
| 11 |  |  |  |  |  |

### 2.2.6 生产工艺流程及产污节点分析

一、各产品生产工艺简述

根据调查，锦洋新材现有已建运行项目主要工艺流程简述见下表：

表2-2-18  锦洋新材现有运行产品生产工艺简述汇总一览表

| 序号 | 工程名称 | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干法氟化铝生产线 | 主要包括混合反应，水洗，气相反应等。101车间，萤石与硫酸在预反应器和反应器内反应后，生成的粗氟化氢气体经洗涤后预粉状氢氧化铝进行反应得到氟化铝产品。 |
| 2 | 氟盐生产线 | 主要包括混合反应、沉淀、过滤、烘干。308装置区域，在pH≤4酸性条件下，液碱（NaOH）和氢氧化铝充分混合成均匀的混合料后，然后利用厂内生产废水和混合料反应生产氟盐的沉淀并烘干即得产品 |
| 3 | 低密度氟化铝生产线 | 主要包括混合反应、闪蒸、煅烧。低密度氟化铝生产装置，含氟和氟硅酸的中央吸收液与氢氧化铝反应生产氟化铝生成的湿氟化铝经闪蒸和煅烧后得到低密度氟化铝产品和副产品硅胶 |

二、各产品工艺流程及产污节点图

（1）干法氟化铝

现有101车间干法氟化铝生产线其工艺流程及产污节点见下图所示。

图2-2-2  锦洋新材现有干法氟化铝生产线工艺流程及产污节点示意图

（2）低密度氟化铝

现有102低密度氟化铝生产装置区低密度氟化铝生产线其具体工艺流程及产污节点见下图所示。

图2-2-3  锦洋新材现有低密度氟化铝生产线工艺流程及产污节点示意图

（3）氟盐

现有208氟盐生产装置区氟盐生产线具体工艺流程及产污节点见下图所示。

图2-2-4  锦洋新材现有氟盐生产线工艺流程及产污节点示意图

## 2.3 污染源达标排放情况

### 2.3.1 废气

#### 2.3.1.1 废气收集方案

锦洋新材成立于2007年，历经多年的发展和建设，厂内目前建设有多个生产厂房、形成了多个系列的产品方案，并相应布置了若干条生产线。锦洋化工充分重视企业的环境管理和污染防治工作，针对不同车间各生产线的废气产生情况，分别采取了相应的废气收集措施，厂内目前现有废气收集处理方案汇总见表2-3-1。

厂区现有各类废气处理装置及废气排气筒分布情况见图2-3-1。

图2-3-1  锦洋新材现有污染防治措施及排气筒分布示意图

表2-3-1   锦洋新材现有废气收集方案汇总一览表

| 序号 | 对应产品 | 对应工序 | 车间名称（编号） | 原环评设计处理方案 | 废气收集处理方案 | 排放口编号 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟化铝 | 反应制氟化氢、氟化铝 | 氟化铝车间 | 流化床废气先经旋风除尘器分离掉固体物，再进入尾气洗涤塔，最后工艺尾气进中央吸收系统（水洗塔）处理后经25m高空排放。 | 萤石与硫酸反应制取氟化氢，氟化氢与氢氧化钠在流化床反应制取氟化铝，反应产生的HF、SiF4废气，废气经旋风分离、水洗、集中净化后（两级碱洗）处理后经25m高的排气筒有组织排放。 | DA001、DA002 | 氟化物、颗粒物 |
| 2 |  | 氢氧化铝烘干 | 氢氧化铝烘干车间 | / | 煤气发生炉生产的煤气与空气形成混合气体充分燃烧后形成的高温气流与氢氧化铝粉状物料直接接触进行烘干，烘干废气经旋风分离器+布袋除尘处理后经15m高的排气筒有组织排放 | DA003 | 颗粒物 |
| 3 |  | 萤石烘干烟气 | 萤石烘干车间 | 碱喷淋塔进行脱硫处理通过15m高排气筒排放 | 煤气发生炉生产的煤气与空气的混合气体充分燃烧后形成的高温气流与萤石粉状物料逆向直接接触进行烘干，烘干烟气（颗粒物、SO2、NOx）经旋风分离器、布袋除尘器、碱喷淋处理后经15m高的排气筒有组织排放（出油） | DA004 | 颗粒物、SO2、NOx |
| 4 |  | 萤石烘干落料（萤石烘干车间） |  | / | 萤石落料是产生的逸散粉尘经布袋除尘后经15m的排气筒有组织达标排放。 | DA005 | 颗粒物 |
| 6 |  | 萤石上料 |  | 布袋除尘器除尘后经15m排气筒排放 | 萤石粉状物料称量过程产生颗粒物逸散，经布袋除尘后经15m高的排气筒有组织排放。 | DA06 | 颗粒物 |
| 7 |  | 氟化氢反应炉烟道气 |  | / | 氟化氢生产过程中，煤气与空气进行燃烧提供高温烟气通过夹套间接提供热量，煤气燃烧产生的废气经过脱硫和脱硝后有组织排放 | DA007、DA008 | 颗粒物、SO2、NOx |
| 8 | 石膏 | 排石膏废气 | 石膏运输线 | 水洗、碱洗后，经20米排气筒排放 | 石膏经压滤后为半固体状温度较高的石膏在料仓中和运输过程中有少量的HF逸散，废气经管道收集后经2级碱洗。经20m高的排气筒有组织排放 | DA009、DA010 | 氟化物、颗粒物 |
| 9 | 低密度氟化铝 | 低密度氟化铝闪蒸（预烘干） | 低密度氟化铝车间 | 旋风+水吸收+碱吸收进行处理 | 烟气直接接触，废气经二级碱洗经20m高排气筒排放。 | DA011 | 颗粒物 |
|  |  | 煅烧烟道气（当时是直接接触，现改为夹套加热） |  | 旋风+水吸收+碱吸收进行处理 | 煅烧的烟道气经管道输送至与烘干提供热源，经预烘干处理系统处理达标有组织排放，与烘干系统烟气经旋风除尘+二级碱洗经20m高排气筒有组织排放 |  | 颗粒物、SO2、NOx |
| 10 |  | 低密度氟化铝煅烧 |  |  | 煅烧后的低密度氟化铝废气经旋风收尘+碱洗+两级碱喷淋处理后经15m高的排气筒有组织达标排放 | DA012 | 氟化物、颗粒物 |
| 11 |  | 反应釜、结晶釜 |  | 水吸收+碱吸收进行处理 | 反应釜和结晶釜产生的少量逸散HF经碱喷淋处理后经20m高的排气筒有组织达标排放。 | DA013 | 氟化物 |
| 12 | 氟盐 | 混料 | 氟盐车间 | 水吸收处理 | 氟盐生产线前端氢氧化铝和液碱混合形成混合料，在含氟废水和混合料反应过程中，有少量氟化物从反应釜中逸出，废气经集气罩收集后经水洗、碱洗经15m高的排气筒有组织排放 | DA015 | 氟化物、颗粒物 |
| 13 |  | 烘干 |  | / | 氟盐产品烘干过程产生少量的颗粒物、氟化物，废气经旋风除尘+布袋除尘收处理后经15m高的排气筒有组织排放 | DA016 | 氟化物、颗粒物 |
| 14 |  | 污水收集 |  | 水吸收处理 | 污水处理车站产生的少量HF气体经收集后经污水处理站弱碱性水喷淋处理后经15m高的排气筒有组织达标排放。 | DA017 | 氟化物 |
| 15 | 蒸汽 | 生物质锅炉加热 | 生物质锅炉房 | 锅炉房设排气筒一根，高35m，出口内径为0.6m；设计采用“布袋除尘器”的除尘方式 | 4t/h生物质锅炉对氟盐混料工序和低密度氟化铝反应釜和结晶釜进行供热，供热方式未燃烧生物质产生蒸汽。生物质燃烧过程产生废气经布袋除尘、碱喷淋处理后经20m高，内径0.6m的排气筒高空有组织排放 | DA0014 | 烟尘、SO2、NOx |

#### 2.3.1.2 废气排放量汇总

查阅锦洋新材《排污许可证申请表》、目前各已建正在运营项目环境影响评价报告文本，汇总现有已建正在运营项目各类主要废气污染物排放情况见下表所示。

表2-3-2  锦洋新材已建正在运营项目废气许可排放量统计表

| 序号 | 车间或生产线 | 对应排气筒 | 污染物 | 许可排放量/报告书核算排放量t/a | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质锅炉 | DA001 | SO2 | 0.05 | 排污许可证许可量 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.568 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 11.59 |  |
| 2 | 1#干法氟化铝生产线 | DA002 | 氟化物 | 0.1 | 环评核算量 |
| 3 | 2#干法氟化铝生产线 | DA004 | 氟化物 | 0.1 |  |
| 4 | 氟化铝生产线 | DA011 | 萤石颗粒 | 0.4 | 环评核算量 |
| 5 |  | DA012 | 氢氧化铝颗粒物 | 0.4 |  |
| 6 | 1#排石膏 | DA013 | 氟化物 | 0.1 | 环评核算量 |
| 7 | 2#排石膏 | DA014 | 氟化物 | 0.1 |  |
| 8 | 1#干法氟化铝生产线烟道气 | DA003 | SO2 | 11 | 排污许可证许可量 |
| 9 |  |  | 颗粒物 | 2.16 |  |
| 10 |  |  | 氮氧化物 | 11.59 |  |
| 11 | 2#干法氟化铝生产线烟道气 | DA005 | SO2 | 11 | 排污许可证许可量 |
| 12 |  |  | 颗粒物 | 2.16 |  |
| 13 |  |  | 氮氧化物 | 11.59 |  |
| 14 | 萤石干燥车间 | DA006 | 颗粒物 | 7.2 | 排污许可证许可量 |
| 15 | 氢氧化铝干燥车间 | DA007 | 颗粒物 | 7.2 |  |
| 16 | 低密度氟化铝煅烧烟道气 | DA008 | SO2 | 11 | 排污许可证许可量 |
| 17 |  |  | 颗粒物 | 2.16 |  |
| 18 |  |  | 氮氧化物 | 11.59 |  |
| 19 | 低密度氟化铝煅烧尾气 | DA009 | 氟化物 | 0.15 | 环评核算量 |
| 20 | 氟盐反应车间 | DA010 | 氟化物 | 0.764 |  |

#### 2.3.1.3 达标排放分析

（1）2020年在产生产线统计

锦洋新材自2007年成立以来，根据市场实际需求，按需生产、按需销售。本次评价调查了2020年两个季度锦洋新材现有已运营生产线实际在生产情况及其对应污染源达标情况进行了分析。

表2-3-4  2020年在产生产线及对应污染源统计表

| 序号 | 监测年份 | 季度 | 监测期间在产产品/车间 | 对应排气筒 | 监测单位 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年度 | 第二季度 | 生物质锅炉（蒸汽） | DA001 | 宁国市浚成环境检测有限公司 | 2020年5月21日~6月2日 |
| 2 |  |  | 1#干法氟化铝 | DA002 |  |  |
| 3 |  |  | 2#干法氟化铝 | DA004 |  |  |
|  |  |  | 1#干法氟化铝反应炉烟道气 | DA003 |  |  |
|  |  |  | 2#干法氟化铝反应炉烟道气 | DA005 |  |  |
| 4 |  |  | 低密度氟化铝 | DA009 |  |  |
| 5 |  |  | 低密度氟化铝煅烧烟道气 | DA008 |  |  |
| 6 |  |  | 氢氧化铝干燥 | DA006 |  |  |
|  |  |  | 萤石干燥 | DA007 |  |  |
| 7 |  | 第三季度 | 生物质锅炉（蒸汽） | DA001 | 宁国市浚成环境检测有限公司 | 2020年8月27日 |
| 8 |  |  | 1#干法氟化铝 | DA002 |  |  |
| 9 |  |  | 2#干法氟化铝 | DA004 |  |  |
| 10 |  |  | 1#干法氟化铝反应炉烟道气 | DA003 |  |  |
| 11 |  |  | 2#干法氟化铝反应炉烟道气 | DA005 |  |  |
| 12 |  |  | 低密度氟化铝 | DA009 |  |  |
| 13 |  |  | 低密度氟化铝煅烧烟道气 | DA008 |  |  |
| 14 |  |  | 氢氧化铝干燥 | DA006 |  |  |
| 15 |  |  | 萤石干燥 | DA007 |  |  |

（2）在产生产线达标分析

① 生物质锅炉废气有组织达标情况

根据2020年例行监测结果，现有现有生物质锅炉废气例行监测结果见下表。

表2-3-5  闪蒸干燥车间含尘废气达标排放情况

| 车间 | 监测季度 | 采样频次 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物质锅炉（DA001） | 第二季度 | 第一次 | 颗粒物 | 3.5 | 0.033 | 颗粒物：50mg/m3 SO2：300mg/m3 NOx：300mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 5 | 0.048 |  | 达标 |
|  |  |  | NOx | 52 | 0.496 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 颗粒物 | 4.5 | 0.047 |  | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 22 | 0.23 |  | 达标 |
|  |  |  | NOx | 52 | 0.543 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 颗粒物 | 3 | 0.032 |  | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 5 | 0.054 |  | 达标 |
|  |  |  | NOx | 65 | 0.701 |  | 达标 |
|  | 第三季度 | 第一次 | 颗粒物 | 3.1 | 0.027 |  | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 11 | 0.096 |  | 达标 |
|  |  |  | NOx | 56 | 0.487 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 颗粒物 | 2.2 | 0.020 |  | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 8 | 0.074 |  | 达标 |
|  |  |  | NOx | 58 | 0.539 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 颗粒物 | 2.1 | 0.024 |  | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 5 | 0.045 |  | 达标 |
|  |  |  | NOx | 55 | 0.49 |  | 达标 |

根据例行监测结果，生物质锅炉尾气经袋式除尘+碱喷淋处理后，排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中限值要求。

② 干法氟化铝生产废气达标情况

现有干法氟化铝生产线原料（粉状萤石、粉状氢氧化铝）干燥过程产生萤石、氢氧化铝颗粒物，经旋风除尘+布袋除尘处理。根据2020年例行监测结果，萤石、氢氧化铝干燥废气达标排放情况下表。

表-3-6  萤石、氢氧化铝干燥废气达标排放情况

| 车间 | 监测季度 | 采样频次 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萤石、氢氧化铝干燥废气（DA011、DA012） | 第二季度 | 第一次 | 萤石颗粒物 | 7.4 | 0.239 | 颗粒物：10mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 氢氧化铝颗粒物 | 5.3 | 0.071 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 萤石颗粒物 | 5.6 | 0.15 |  | 达标 |
|  |  |  | 氢氧化铝颗粒物 | 4.3 | 0.052 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 萤石颗粒物 | 5.6 | 0.175 |  | 达标 |
|  |  |  | 氢氧化铝颗粒物 | 4.5 | 0.058 |  | 达标 |
|  | 第三季度 | 第一次 | 萤石颗粒物 | 7.2 | 0.2 |  | 达标 |
|  |  |  | 氢氧化铝颗粒物 | 6.1 | 0.077 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 萤石颗粒物 | 5.5 | 0.152 |  | 达标 |
|  |  |  | 氢氧化铝颗粒物 | 4.3 | 0.054 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 萤石颗粒物 | 4.6 | 0.144 |  | 达标 |
|  |  |  | 氢氧化铝颗粒物 | 4.0 | 0.052 |  | 达标 |

根据例行监测结果，萤石、氢氧化铝干燥废气排放浓度能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中特别排放限值要求。

现有干法氟化铝生产线中干法氟化氢和氟化铝反应过程产生微量HF、SiF4等氟化物。废气经水洗+碱洗处理。根据2020年例行监测结果，萤石、氢氧化铝干燥废气达标排放情况下表。

表-3-7  氟化铝车间废气达标排放情况

| 车间 | 监测季度 | 采样频次 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干法氟化铝车间（DA002、DA004） | 第二季度 | 第一次 | 1#生产线氟化物 | 2.68 | 氟化物：3mg/m3 | 达标 |
|  |  |  | 2#生产线氟化物 | 3.00 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1#生产线氟化物 | 2.85 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#生产线氟化物 | 2.33 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1#生产线氟化物 | 2.93 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#生产线氟化物 | 2.66 |  | 达标 |
|  | 第三季度 | 第一次 | 1#生产线氟化物 | 2.66 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#生产线氟化物 | 2.88 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1#生产线氟化物 | 2.81 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#生产线氟化物 | 2.61 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1#生产线氟化物 | 2.91 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#生产线氟化物 | 2.72 |  | 达标 |

根据例行监测结果，氟化铝反应废气排放浓度能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中特别排放限值要求。

根据2020年例行监测结果，现有项目干法氟化铝生产线烟道气达标排放情况见下表。

表-3-8  氟化铝车间废气达标排放情况

| 污染源 | 监测季度 | 采样频次 | 生产线 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干法氟化铝生产线烟道气（DA003、DA005） | 第二季度 | 第一次 | 1#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 3.5 | 颗粒物：10mg/m3 SO2：100mg/m3 NOx：100mg/m3 | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 5 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 27 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 4.7 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 14 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 7 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 2.8 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 8 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 45 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 2.9 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 17 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 3 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 2.4 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 11 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 39 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 3.7 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 22 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 30 |  | 达标 |
|  | 第三季度 | 第一次 | 1#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 3.5 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 37 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 38 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 6.7 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 28 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 24 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 1#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 5.2 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 42 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 42 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 2.8 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 28 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 27 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 1#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 3.8 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 42 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 39 |  | 达标 |
|  |  |  | 2#氟化铝生产线 | 颗粒物 | 3.8 |  | 达标 |
|  |  |  |  | SO2 | 3.8 |  | 达标 |
|  |  |  |  | NOx | 32 |  | 达标 |

③ 低密度氟化铝生产线废气达标情况分析

根据2020年例行监测结果，低密度氟化铝生产线煅烧烟道气达标排放情况下表。

表2-3-7  低密度氟化铝煅烧烟道气达标排放情况

| 车间 | 监测季度 | 采样频次 | 污染物 | 折算浓度（mg/m3） | 执行标准（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低密度氟化铝车间（DA008） | 第二季度 | 第一次 | 烟尘 | 7.5 | 烟尘：10mg/m3 SO2：100mg/m3 NOx：100mg/m 3 | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 78 |  | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 74 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 烟尘 | 4.5 |  | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 84 |  | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 84 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 烟尘 | 6.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 9 |  | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 40 |  | 达标 |
|  | 第三季度 | 第一次 | 烟尘 | 8.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 52 |  | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 97 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 烟尘 | 7.0 |  | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 51 |  | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 83 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 烟尘 | 9.4 |  | 达标 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 71 |  | 达标 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 97 |  | 达标 |

根据例行监测结果，现有低密度氟化铝生产线煅烧尾气均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表4特别排放限值要求。

低密度氟化铝烘干煅烧方式为夹套加热，生产过程产生两股废气，分别为煅烧烟道气和物料煅烧过程中挥发的废气，根据2020年例行监测结果，低密度氟化铝生产线煅烧尾气达标排放情况下表。

表2-3-7  低密度氟化铝煅烧尾气达标排放情况

| 车间 | 监测季度 | 采样频次 | 污染物 | 折算浓度（mg/m3） | 执行标准（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低密度氟化铝车间（DA009） | 第二季度 | 第一次 | 氟化物 | 1.11 | 氟化物：3mg/m3 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 氟化物 | 1.12 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 氟化物 | 0.91 |  | 达标 |
|  | 第三季度 | 第一次 | 氟化物 | 1.50 |  | 达标 |
|  |  | 第二次 | 氟化物 | 1.53 |  | 达标 |
|  |  | 第三次 | 氟化物 | 1.46 |  | 达标 |

根据例行监测结果，现有低密度氟化铝生产线煅烧尾气均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中特别排放限值要求。

⑨ 无组织废气

2018年10月20日，锦洋新材组织《生产废弃物综合利用技改项目》竣工环境保护验收会，通过了竣工环境保护验收。根据监测结果，项目厂界无组织废气颗粒物、氟化物浓度最大值分别为0.207mg/m3,5.08μg/m3；均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放限制要求，即颗粒物≤1.0mg/m3，氟化物≤0.02mg/m3。。

（3）在线监测

根据调查，锦洋新材生物质锅炉设置了在线监测，监测因子主要为SO2、NOx、颗粒物。根据锦洋新材2020年1月~11月生物质锅炉在线监测数据，其所有污染物在线监测结果均能满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中限值要求。

### 2.3.2 废水

#### 2.3.2.1 现有废水处理措施

锦洋新材已批项目均已开工建设，现有废水处理设施、水平衡参考现有已建项目。现有项目废水类型主要包括水洗塔废水、中央吸收液废水、氟化铝装置废水、低密度氟化铝反应生成水、氟盐反应生成水以及锅炉软水制备产生的废水、循环冷却水、地坪冲洗废水、煤气发生炉用水和生活废水等。

（1）氟化铝产品废水处理措施

锦洋新材现有氟化铝产品废水主要为氟化铝流化床内，氟化氢与氢氧化铝进行反应时产生的反应水，反应水经尾气收集系统进入水洗塔进行水洗冷凝，冷凝水经污水处理站中中转池收集后进入厂区现有污水处理站处理。

（3）公辅工程废水处理措施

锦洋新材公辅排水主要包括循环系统排水、锅炉排水、地坪保洁排水、生活污水和初期雨水。根据现场调查，锦洋新材现有公辅设施废水排放量60.14m3/d。其中循环冷却水排水、锅炉排水、地坪冲洗废水、初期雨水进厂区污水收集池，部分回用后进入场子自建污水处理站，处理达标后排入港口污水处理厂；生活废水经隔油池、化粪池处理后经总排口混合排入园区污水处理厂。

（4）环保工程废水处理措施

锦洋新材环保工程排水主要为无水氟化铝车间集中净化器碱洗装置循环置换水；低密度氟化铝车间碱洗装置产生的循环置换水；萤石烘干车间烟气净化间隙装置产生的循环置换液。该部分环保工程废水经收集后进入厂区生化污水处理站处理后进入开发区污水管网，经港口镇污水处理厂处理后外排。

锦洋新材在废水总排口设置了pH、氟化物在线监测设施，定期维护，现场踏勘阶段均能正常运营。

锦洋新材现有污水收集池、污水处理站、废水总排口、初期雨水池、雨水总排口位置见图2-3-1。

图2-3-1  锦洋新材现有已建雨污水建筑示意图   单位：m3/d

#### 2.3.2.2 现有水平衡

锦洋新材现有已建运行项目水平衡见图2-3-2所示

图2-3-2  锦洋新材现有已建运行项目水平衡   单位：m3/d

#### 2.3.2.3 达标排放分析

（1）在线监测

根据现场调查，锦洋新材厂区废水总排口已安装在线监测装置，正常运营，监测因子为pH、COD和NH3-N。根据锦洋新材2020年1月~12月废水总排口在线监测数据，其pH、COD和NH3-N在线监测结果均能达到港口镇污水处理厂接管标准要求。

（2）验收监测

2018年10月20日，锦洋新材公司组织《生产废弃物综合利用技改项目》竣工环境保护验收，并通过了竣工环境保护验收。2018年1月8日、9日和2018年7月13日、14日，安徽拓维检测服务有限公司在厂区废水总排口针对pH、COD、氨氮、TP、SS、氟化物进行了监测，各监测因子最大监测结果见下表所示。

表2-3-14  验收期间废水总排口达标分析情况

| 采样位置 | 采样日期 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | SS | BOD5 | COD | 氨氮 | TP | 氟化物 |
| 污水处理站总排口 | 2018.01.8 | 7.18 | 17 | 2.06 | 9.29 | 0.87 | 0.005 | 5.53 |
|  | 2018.01.9 | 7.21 | 72 | 2.02 | 7.8 | 0.731 | 0.032 | 4.92 |
| 标准限值 | 6~9 | 100 | / | 200 | 40 | 60 | 6.0 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | —— | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据验收监测结果，锦洋新材厂区生产废水总排口pH、COD、SS、氨氮和氟化物排放浓度均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表1 间接排放标准。

（3）例行监测

本次评价收集了锦洋新材2020年两个季度厂区废水达标排放例行监测报告，主要监测因子包括COD、氨氮，现有工程废水达标排放情况分析见下表。

表2-3-15  现有工程废水总排口达标情况

| 采样点位 | 采样时间 | 监测因子 | 样品编号 | 单位 | 分析结果 | 排放标准mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口前例行监测采样口 | 第一季度 （2019年3月22日） | CODcr | W202005211-1-1-1 | mg/L | 28 | 200 | 达标 |
|  |  |  | W202005211-1-1-2 | mg/L | 29 |  | 达标 |
|  |  |  | W202005211-1-1-3 | mg/L | 34 |  | 达标 |
|  |  | 氨氮 | W202005211-1-1-1 | mg/L | 0.06 | 40 | 达标 |
|  |  |  | W202005211-1-1-2 | mg/L | 0.06 |  | 达标 |
|  |  |  | W202005211-1-1-3 | mg/L | 0.09 |  | 达标 |
|  | 第二季度 （2019年6月26日） | CODcr | W202008271-1-1-1 | mg/L | 81 | 200 | 达标 |
|  |  |  | W202008271-1-1-2 | mg/L | 64 |  | 达标 |
|  |  |  | W202008271-1-1-3 | mg/L | 61 |  | 达标 |
|  |  | 氨氮 | W202008271-1-1-1 | mg/L | 1.87 | 40 | 达标 |
|  |  |  | W202008271-1-1-2 | mg/L | 1.83 |  | 达标 |
|  |  |  | W202008271-1-1-3 | mg/L | 1.76 |  | 达标 |

根据例行监测结果，锦洋新材厂区废水总排口COD、氨氮监测因子排放浓度均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（31573-2015）中表1 间接排放标准。

### 2.2.3 噪声

锦洋新材2020年第三季度和第四季度对四周厂界噪声进行了例行监测，根据监测报告，锦洋新材各厂界噪声监测结果见下表。

表2-3-16   厂界噪声监测结果一览表（dB(A)）

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2020.5.21 | 东厂界 | 53.0 | 46.4 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界 | 52.2 | 47.7 |  |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 56.2 | 44.1 |  |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 56.6 | 44.1 |  |  | 达标 |
| 2020.8.27 | 东厂界 | 57.0 | 48.4 | 65 | 55 | 达标 |
|  | 南厂界 | 55.8 | 48.0 |  |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 56.6 | 49.3 |  |  | 达标 |
|  | 北厂界 | 57.3 | 48.2 |  |  | 达标 |

根据上表，锦洋新材各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准限值要求。

### 2.3.4 固体废物

锦洋新材仅在煤气发生炉产煤气工序产生一定量的煤渣和煤焦油，污水处理站产生一定量污泥，根据上海化工研究院检测中心危险废物检测报告，项目压滤泥浸出液中无机氟化物浓度未超出标准限值，不属于危险废物，外售综合利用。

综上所述，锦洋新材不产生危险废物，仅产生一定量的一般固体废物。污水处理站污泥压滤后暂存与污泥压滤车间，作外售处置；低密度氟化铝生产线产生的硅胶作为副产品出售给宁国市辉强矿渣有限公司；厂区生活垃圾产生量为3.2 t/a，生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理处置；本项目生物质锅炉灰渣含有丰富的钾、镁等营养元素，是一种优质肥料，可以作为有机肥原料出售。项目煤渣作为建材辅助原料外售。

## 2.4 防护距离设置

锦洋新材历经多年发展和建设，履行了多次建设项目环境影响评价程序。通过查阅厂区现有已建运行项目环境影响报告及相应批复，厂区现有项目已批复防护距离汇总见表2-4-1。

表2-4-1  锦洋新材厂区内现有项目已批复防护距离汇总一览表

| 序号 | 项目名称 | 防护距离设置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安徽锦洋氟化学有限公司年产40000吨氟化铝项目 | 300m |
| 3 | 生产废弃物综合利用技改项目 | 300m |

锦洋新材现有厂区位于宁国市港口工业集中区柳溪路南侧，经过现场勘查，锦洋新材厂界外300m范围内无居民区、学校等环境敏感点分布，满足环境防护距离设置要求。

## 2.4 总量达标分析

2017年3月7日，原安徽省生态环境厅下发了《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19号）。根据“通知”要求，建设项目大气污染物总量指标包括SO2、NOx、烟（粉）尘和VOCs。

### 2.4.1 总量控制指标

1、环评批复总量

2017年3月，原宣城市环境保护局出具了《关于安徽锦洋氟化学有限公司生产废弃物综合利用技改项目环境影响报告书的批复》（宣环评【2017】6号），同意该项目建设。

该批复是锦洋新材截至目前最新一次建设项目环境影响评价批复，文件中要求：项目建成后全厂废水污染物COD的排放总量为5.23t/a、NH3-N排放总量为0.7t/a，纳入园区污水处理厂总量控制指标管理；废气中SO2排放总量33.05t/a、NOx排放总量46.36t/a。

2、排污许可申请总量

2020年8月7日，锦洋高新材料股份有限公司提交了《排污许可证申请表（试行）》；2020年8月11日，原宣城市环境保护局下发了锦洋新材的《排污许可证》，证书编号91341881798115578N001V，证书有效期至2023年8月10日。

通过查阅锦洋新材《排污许可证正本》，企业排污许可申请总量指标汇总见表2-4-2。

表2-4-2  锦洋新材排污许可申请总量指标汇总一览表

| 序号 | 污染物种类 | 污染物指标 | 许可排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 颗粒物 | 21.448 |
| 2 |  | SO2 | 33.05 |
| 3 |  | NOx | 46.36 |
| 5 | 废水 | COD | 5.23 |
| 6 |  | 氨氮 | 0.7 |

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）要求：环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的，排污许可证核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书（表）以及审批文件从严核发，其他建设项目由排污许可证核发部门按照排污许可证申请与核发技术规范要求核发。

综上所述，本次评价汇总出锦洋新材厂区现有工程主要污染物总量指标见表2-4-3。

表2-4-3  锦洋新材厂区现有工程主要污染物总量指标汇总一览表

| 序号 | 污染物种类 | 污染物指标 | 总量控制来源 | 许可排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复（t/a） | 排污许可（t/a） |  |  |
| 1 | 废气 | 颗粒物 | / | 21.448 | 21.448 | 排污许可证 |
| 3 |  | SO2 | 33.05 | 33.05 | 33.05 |  |
| 4 |  | NOx | 43.36 | 46.36 | 46.36 |  |
| 5 | 废水 | COD | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |
| 6 |  | 氨氮 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |

### 2.4.2 达标情况分析

锦洋新材自2007年成立，根据市场实际需求，按需生产、按需销售。根据锦洋新材2020年第二季度和第三季度例行监测报告，现有已建运营项目2020年污染物总量达标排放分析见下表。

表2-4-4  锦洋新材厂区现有工程总量达标排放一览表

| 序号 | 污染物 | 2020年排放量t/a | 许可排放量t/a | 总量指标t/a | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.846 | 21.448 | 30 | 达标 |
| 2 | SO2 |  | 33.05 | 33.05 | 达标 |
| 3 | NOx |  | 46.36 | 43.36 | 达标 |

根据上表，2019年度，锦洋新材各项大气污染物排放总量能够满足总量指标要求。

## 2.5 现有环境问题以及整改措施

通过现场勘查，并结合目前最新的环保管理要求，锦洋新材厂区内目前已建正在运行的各生产线存在的主要环境问题及提出的整改措施如下所述。

上述车间主要环境问题和相应整改措施见下表所示。

表2-5-1  锦洋新材厂区主要环境问题及整改措施

| 序号 | 现有工程环境问题 | 整改措施 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟硅酸原料储罐区域部分地坪防渗层存在开裂现象，如储罐发生泄漏，存在土壤污染风险 | 建议企业加强管理，及时将原料储罐区的环氧地坪填补完整，完善原料储罐区的防渗措施 | 项目运营前 |
| 2 | 污水处理站废水处理工序产生的污泥露天堆放与厂区西侧水泥地坪空地，未贮存在一般固废暂存间，污泥随雨水漫流，可能对土壤造成污染 | 及时将污泥转运至一般固体废物暂存间或者污泥暂存间放置 | 项目运营前 |
| 3 | 厂区含氟废水收集池产生的氟化氢等废气密闭收集装置破损，存在无组织废气排放超标的风险 | 及时将破损区域修补完善或者进行换新 | 项目运营前 |
| 4 | 废气排放口未设置符合规定的环境保护标识牌； | 依据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置废气环境保护提示牌 | 项目运营前 |

| 氟硅酸原料储罐区域部分环氧地坪存在开裂现象 | 厂区西侧水泥空地露天堆放污泥 |
| --- | --- |
| 污水收集池密闭收集装置破损 | 排气筒附近未设置符合规范的标志牌 |

3  拟建项目工程概况及工程分析

## 3.1 工程概况

### 3.1.1 项目基本情况

1、项目名称：4万吨/年氟化铝升级为2.5万吨/年无水氟化铝（单线）和1万吨/年电子级氢氟酸（100%）计技改项目

2、项目性质：技术改造

3、建设单位：锦洋高新材料股份有限公司

4、行业分类：C2613 无机盐制造

5、建设地点：安徽宁国市港口工业集中区柳溪路南侧现有锦洋高新材料股份有限公司厂区内。

6、占地面积：计划利用公司厂区内已建202车间，改造为电子级氢氟酸车间和氢氟酸成品储存和装卸车间；改造现有氟化铝生产车间；改造冷冻空压站；新建一栋中控室，占地面积约9.47亩，新建建筑面积1250m2。

7、建设内容：改造现有氟化铝生产车间装置及工艺，新建氢氟酸提纯（精馏）和吸收系统及氢氟酸储存和装运车间，增设氟化氢冷凝系统、精馏脱气系统、硫酸吸收系统、氟硅酸吸收系统和无水氢氟酸蒸发系统、无水氢氟酸储存系统，采用高纯无水氢氟酸制备无水氟化铝和电子级氢氟酸；新增纯水制备系统；将现有4万吨/年氟化铝升级为2.5万吨/年无水氟化铝（单线）和1万吨/年电子级氢氟酸（100%计）。

8、建设时序：本项目无水氟化铝的生产在现有生产工艺和装置的基础上新增冷凝系统和精馏系统等，建设前无须拆除现有已建生产线；项目电子级氢氟酸精馏提纯和贮存装置建设前须完成项目成品及原辅料的转移；

9、生产规模：设计生产规模为2.5万吨/年无水氟化铝、1万吨/年电子氢氟酸（100%计）。

10、技术升级体现：

（1）产品转型升级：①无水氟化铝：无水氟化铝是干法氟化铝在中间产品氢氟酸进行进一步提纯的前提下产出的氟纯度更高、杂质硅和磷含量更低的最终产品，在电解铝行业迅速发展的背景下，无水氟化铝可满足电解添加剂的要求。本项目改造2条干法氟化铝生产线，升级为一条无水氟化铝生产线。②电子级氢氟酸：电子级氢氟酸是在中间产品氢氟酸进一步提纯的前提下，利用纯度更高的无水氢氟酸制得。电子级氢氟酸可满足现有产品对氢氟酸的纯度需求。本项目新建一条电子级氢氟酸生产线，利用提纯后的无水氢氟酸通过提纯精馏制得。

（2）调整现有产品产能结构：根据市场调研，改造2条20000t/a干法氟化铝生产线，取消现有干法氟化铝产能。利用干法氟化铝现有装置，新增冷凝系统、精馏系统、电子级氢氟酸提纯系统和贮存转运系统等，建设一条无水氟化铝生产线和一条电子级氢氟酸生产线，新增无水氟化铝和电子级氢氟酸产能分别至25000t/a和10000t/a（100%计）。

（3）其他环境问题整改：针对全厂现有其他环境问题进行环境保护措施技术升级、整改，减少全厂污染物排放量，具体见“小节 2.5”。

（4）供热系统升级：充分利用现有年产4万吨氟化铝生产装置反应炉工段系统中的烟气尾气余热，通过回收供给技改工段作为热源，大大降低产品的生产成本，保证产品的市场竞争能力，符合国家的有关节能政策。

11、工程投资：项目计划总投资12500万元.

综上所述，锦洋新材拟建项目各个构筑物及产品改造、新建情况汇总见下表3-1-1所示。

表3-1-1  拟建项目构筑物及产品拆除、淘汰、新建情况一览表

| 车间名称 | 拆除、淘汰方案 | 改造、新建方案 | 建设时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆除、淘汰方案 | 拆除、淘汰现有生产线 | 改造方案 | 新建生产线 |  |  |
| 干法氟化铝生产车间 | 保留车间厂房，保留现有生产装置 | 保留2条20000t/a干法氟化铝生产线 | 利旧车间厂房，新增设备，改造生产线 | 升级为25000t/a无水氟化铝生产线 | 利用现有厂区 | 利旧氟化铝车间 |
| 成品仓库 | 转移仓库内现有产品 | 转移仓库内现有产品 | 新建一座电子级氢氟酸生产车间、一座电子级氢氟酸储存转运车间 | 1条10000t/a电子级氢氟酸生产线 | 建设前完成产品的转移 | 利用成品仓库 |
| 氟硅酸储罐 | 保留原有库区 | / | 新增10座100m3储罐 | / | 建设前完成 | 改造原有氟硅酸库区 |

图3-1-1  拟建项目地理位置图

### 3.1.2 项目组成及建设内容

根据设计方案，锦洋新材利用原干法氟化铝生产车间，对其进行改造升级后新建一条无水氟化铝生产线，对原产品仓库进行改造，新建一条电子级氢氟酸生产线，新建一座电子级氢氟酸储存和转运车间。另外，循环水系统、供水、供电、制冷等公用工程主要依托厂内现有已建工程，并对冷冻空压站、变配电房，中控室进行改造。

拟建项目组成及主要建设内容汇总见表3-1-2。

表3-1-2  项目组成及建设内容汇总一览表

| 类别 | 项目名称 | 内容或规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 无水氟化铝生产线 | 戊类，耐火等级二级，六层砖混结构，占地面积758m2。 建设2条无水氟化铝生产线，其中无水氟化氢产生主要布置2台氟化氢反应炉、洗涤塔2台、精馏塔2台、脱气塔2台、硫酸吸收塔2台；无水氟化铝生产主要布置2台氟化铝反应炉，另外配套相应计量罐、接收槽等，形成年产25000吨无水氟化铝的生产产能。 | 依托现有干法氟化铝车间，新增提纯系统，编号101 |
|  | 电子级氢氟酸生产线 | 戊类，耐火等级二级，一层建筑物，占地面积1612m2。 新建电子级氢氟酸储存和转运车间1座，建设1条电子级氢氟酸生产线，主要布置无水氢氟酸检验槽4台、储存槽5台、应急槽1台，电子级氢氟酸反应槽4台、储罐12台，纯水制备系统1套及相关计量罐、接收罐等，形成年产10000吨电子级氢氟酸的生产产能。 | 转移现有成品车间的产品，编号202 |
| 辅助工程 | 化验室 | 1座，一层，砖混结构，丙类，建筑面积188m2，主要用于产品质检。 | 依托，现有编号403 |
|  | 综合楼 | 1座，3层，砖混结构，总建筑面积464m2，主要用于办公、会议等。 | 依托，现有编号401 |
|  | 五金仓库 | 1座，1层，钢结构，总建筑面积2880m2，主要用于设备日常维护、维修。 | 依托，现有编号402 |
|  | 中控室 | 1座、2层，砖混结构，总建筑面积360m2，主要用于设备、工艺的在线控制和管理。 | 新建一座中控室 |
| 公用工程 | 供水 | 依托现有供水设施供给。 | 依托现有 |
|  | 排水 | 厂区排水采取“雨污分流、清污分流、污污分流”体制； （1）初期雨水经雨水管道收集后进入厂内污水处理厂，处理达标后进港口镇污水处理厂集中处理； （2）厂内现有307废水处理设施1座（设计规模950m3/d，工艺为调节池+化学反应池+絮凝池+沉淀池澄清池+吸附过滤池），职工生活污水、生产废水经处理达标后，经企业专用管送至港口镇污水处理厂集中处理； （3）间接蒸汽冷凝水、循环系统置换排水进厂区废水排放池，经总排口港口镇污水处理厂处理。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 依托厂区现有1座35kV变电站，4台2000kVA变压器，总装机容量为9000KVA。项目实施新增用电874万kWh。 | 依托现有变电站 |
|  | 冷冻系统 | 一座冷冻车间，布置冷冻机组（螺杆盐水机组4台，载冷剂为乙二醇，制冷剂为R22，制冷量为362万Kcal/h，载冷剂进出水温度0/-5℃，盐水流量：205*4m3/h，附压缩机、主电机、油泵、油分离器、.油冷却器、蒸发器、控制系统，能够满足本项目要求。 | 新增 |
|  | 供热 | 依托现有 | 依托 |
|  | 循环水 | 循环水新增用量9600m3/d，新建2台闭式循环冷却设备，循环水量200m3/h/台，循环水量损耗量0.3%，损耗量8640m3/d | 依托 |
| 储运工程 | 氢氧化铝仓库 | 氢氧化铝仓库2座，一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，建筑面积6612m2，专用于存放氢氧化铝，最大储存量10000t。 | 依托现有 |
|  | 萤石仓库 | 1座，一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，占地面积2308.7m2，位于厂区南侧，萤石烘干车间南侧，主要用于萤石原料的暂存。 | 依托现有 |
|  | 硫酸储罐 | 硫酸储罐区建筑面积2057.28m2，现有2座硫酸储罐，一座烟酸储罐、一座应急硫酸储罐； | 依托现有 |
|  | 氟硅酸储罐 | 现有13座氟硅酸储罐，新增10座氟硅酸储罐，分别位于低密度氟化铝车间东侧和硫酸储罐西侧，占地面积777.6m2，主要用于存放低密度氟化铝产品生产用氟硅酸原料。 | 依托现有罐区，新增10座氟硅酸储罐 |
|  | 电子级氢氟酸储罐 | 12座电子及氢氟酸储罐，为立式贮槽，容积80m3，位于电子级氢氟酸车间东侧，主要用于存放50%含量的电子级氢氟酸。 | 新建 |
|  | 无水氢氟酸储罐 | 新建5台无水氢氟酸中间储罐，容积100m3，新建无水氢氟酸检验槽4台，容积30m3 | 新建 |
| 环保工程 | 废水污染防治 | （1）雨污分流，清污分流，配套雨水排水管网、污水排水管网； （2）拟建项目氟化氢生产线新增生产废水主要包括碱洗塔循环置换水，经密闭管道收集后泵送至厂区自建污水处理站，处理达标后经废水总排口达标排放。 （3）纯水制备过程中产生一定的重水，该部分重水用于绿化，路面冲洗。 （4）拟建项目电子级氢氟酸生产线新增生产废水主要包括碱洗塔循环置换水，经密闭管道收集后泵送至厂区自建污水处理站，处理达标后经废水总排口达标排放。 | / |
|  | 废气污染防治 | 低密度氟化铝 | 预热烟气与结晶废气、滤带废气合并经一个排气筒排放。处理措施为两级碱洗涤。 | 现有4根排气筒合并2根排气筒有组织排放 |
|  |  | 无水氟化铝 | （1）氟化氢反应器制得的氟化氢气体冷凝后的不凝气体经“四级水洗+中央吸收系统”净化后与现有氟化铝尾气合并经30m高的排气筒有组织达标排放。 （2）电子级氢氟酸车间无水氢氟酸检验槽、储槽、电子级氢氟酸配制槽、电子级氢氟酸储罐产生的含氟化氢废气经收集经“两级水洗+一级碱洗”处理后经15m的排气筒有组织达标排放。 （3）电子级氢氟酸车间无组织排放的含氟化氢废气经车间集气系统收集后经与电子级氢氟酸车间有组织收集的废气合并经“两级水洗+一级碱洗”处理后经15m的排气筒有组织达标排放。 | 氟化铝废气处理措施依托现有 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、消声、隔声等措施 | 新建 |
|  | 固废治理 | 技改项目不新增固体废物 | / |
|  | 风险防范 | 企业原有600m3的事故池1座。 | 依托现有 |

### 3.1.3 产品方案及质量标准

#### 3.1.3.1 产品方案

根据设计方案，项目实施后无水氢氟酸生产规模不变，现有40000吨/年干法氟化铝技改为25000吨/年无水氟化铝和10000吨/年电子级氢氟酸。拟建项目主要产品方案汇总见表3-1-4，拟建项目建成后全厂产品方案见表3-1-5。

表3-1-4  拟建项目主要产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 形态 | 改造后产品方案 | 改造前产品方案 | 产能增量t/a | 生产组织方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生产规模t/a | 所属车间 | 原车间位置 | t/a | 所在 车间 |  | 生产连续性 | 季节性 | 生产批次（批次/d） | 批次产量 | 年生产小时h |
| 1 | 无水氟化铝 | F%≥61% Al%≥31.5% | 固态 | 25000 | 现有氟化铝车间 | 101 | 0 | / | 25000 | 连续生产 | 全年生产 | 1 | 83t/批次 | 7200 |
| 2 | 电子级氢氟酸 | 含量为50±5% | 液态 | 10000 | 电子级氢氟酸车间 | 112 | 0 | / | 10000 | 连续生产 |  | 1 | 33.3kg/批次 | 7200 |

表3-1-5   拟建项目建成后全厂产品方案一览表

| 序号 | 名 称 | 改造前 产量（吨） | 改造后 产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无水氢氟酸 | 30000 | 30000 | 中间产品 |
| 2 | 无水氟化铝 | 0 | 25000 | 单线 |
| 3 | 电子级氢氟酸 | 0 | 10000 | 100%计 |
| 4 | 干法氟化铝 | 40000 | 0 | 商品量 |
| 5 | 低密度氟化铝 | 2000 | 2000 | 商品量 |
| 6 | 氟盐 | 1000 | 1000 | 商品量 |
| 7 | 石膏 | 109806 | 104778 | 副产品 |
| 8 | 硅胶 | 700 | 700 | 副产品 |
| 9 | 煤焦油 | 270 | 270 | 副产品 |
| 10 | 氟硅酸 | 0 | 1773.55 | 副产品（以100%计） 用于低密度氟化铝生产 |

#### 3.1.3.2 质量标准

拟建项目无水氢氟酸、无水氟化铝、电子级氢氟酸质量标准见下表所示。

（1） 无水氢氟酸的质量指标

表3.2-2 无水氢氟酸产品质量表

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | I类 | II类 |
|  |  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 氢氟酸 ≥ | 99.98 | 99.96 | 99.92 | 99.8 |
| 水份 ≤ | 0.005 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 氟硅酸 ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.015 | 0.050 |
| 二氧化硫 ≤ | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.030 |
| 不挥发酸（以H2SO4计）≤ | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |

（2） 无水氟化铝的质量指标

无水氟化铝质量执行GB/T 3637-2011标准中的AF-0标准，见表3.2-3。

表3.2-3 无水氟化铝产品质量表

| 质 量 指 标 | AF-0 | AF-1 |
| --- | --- | --- |
| F% | ≥61.0 | ≥60.0 |
| Al% | ≥31.5 | ≥31 |
| Na% | ≤0.30 | ≤0.40 |
| SiO2% | ≤0.10 | ≤0.32 |
| Fe2O3% | ≤0.06 | ≤0.10 |
| SO42-% | ≤0.10 | ≤0.60 |
| P2O5% | ≤0.03 | ≤0.04 |
| 灼减量% | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 堆积密度t/m3 | ≥1.5 | ≥1.3 |

注：干法氟化铝执行AF-1标准。

（3）有水氢氟酸的质量标准

电子级氢氟酸质量执行标准中的工业级标准，见表3.2-2。

表3.2-2 电子级氢氟酸的质量指标

| 检 测 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 电子级 | 工业级 |
| 技术条件 | 含量（%） | 50.0±0.5 | 50.0±0.5 |
|  | 色度（罴曾单位） | ≤10 | 无色液体 |
| 杂 质 最 高 含 量 （以 ppb 计） | 灼烧残渣（以硫酸盐计） | 5000 | - |
|  | 氯化物（Cl） | 5000 | - |
|  | 硫酸盐（SO4） | 1000 | - |
|  | 亚硫酸盐（SO3） | 2000 | - |
|  | 磷酸盐（PO4） | 500 | - |
|  | 氟硅酸盐（SiF6） | 50000 | 7000000 |
|  | 非挥发性酸 | - | 500000 |
|  | 铵盐 | - | 10000 |
|  | 硼（B） | 20 | - |
|  | 锂（Li） | 20 | - |
|  | 钠（Na） | 200 | - |
|  | 镁（Mg） | 200 | - |
|  | 铝（Al） | 100 | - |
|  | 钾（K） | 100 | - |
|  | 钙（Ca） | 100 | - |
|  | 钛（Ti） | 100 | - |
|  | 铬（Cr） | 20 | - |
|  | 锰（Mn） | 20 | - |
|  | 铁（Fe） | 100 | 30000 |
|  | 钴（Co） | 20 | - |
|  | 镍（Ni） | 50 | - |
|  | 铜（Cu） | 20 | - |
|  | 锌（Zn） | 50 | - |
|  | 镓（Ga） | 20 | - |
|  | 砷（As） | 50 | - |
|  | 钼（Mo） | 100 | - |
|  | 银（Ag） | 20 | - |
|  | 镉（Cd） | 50 | - |
|  | 铟（In） | 20 | - |
|  | 锡（Sn） | 20 | - |
|  | 锑（Sb） | 20 | - |
|  | 钡（Ba） | 100 | - |
|  | 铂（Pt） | 100 | - |
|  | 金（Au） | 50 | - |
|  | 铊（Tl） | 50 | - |
|  | 铅（Pb） | 20 | - |
|  | 铋（Bi） | 20 | - |
| 颗粒 （个/ml） | ≥0．2µm,max | 500 | - |
|  | ≥0．5µm,max | 100 | - |
|  | ≥1．0µm,max | 25 | - |

### 3.1.4 主要经济技术指标

根据设计方案，锦洋新材拟建项目建成运行后，主要经济技术指标汇总见表3-1-8。

表3-1-8  项目主要经济技术指标汇总一览表

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |
| 1 | 无水氢氟酸 | 吨/年 | 30000 | 中间产品 |
| 2 | 无水氟化铝 | 吨/年 | 25000 | 单线 |
| 3 | 电子级氢氟酸（100%计） | 吨/年 | 10000 | 产品 |
| 4 | 副产品：石膏 | 吨/年 | 104778 | 减少5028吨 |
| 5 | 副产品：氟硅酸 | 吨/年 | 1773.55 | 新增、按100%计 |
| 二 | 年操作日 | 天 | 300 | 7200h |
| 三 | 主要原辅材料 |  |  |  |
| 1 | 萤石粉 | 吨/年 | 61967 | 年减少3053.15吨 |
| 2 | 硫 酸 | 吨/年 | 48573.6 | 年减少3442.52吨 |
| 3 | 发烟硫酸 | 吨/年 | 24286.86 | 年减少1721.2吨 |
| 4 | 氢氧化铝 | 吨/年 | 42834.39 | 年增加439.64吨 |
| 5 | 石灰 | 吨/年 | 480 | 年减少720吨 |
| 四 | 公用动力消耗量 |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | t/a | 169476 | 减少31860吨 |
| 2 | 供电 | 万KW•h/a | 1200 | 新增400万KW•h |
| 3 | 煤 | t/a | 13520 | 不变 |
| 五 | 三废排放量 |  |  |  |
| 1 | 废水 | t/a | 120837 | 减少85029t/a |
| 2 | 工业炉窑废气 | t/a | SO2:66.10 NOx：92.76 | 不变 |
| 3 | 二氧化碳（工艺尾气） | t/a | 352 | 不变 |
| 4 | 废渣（污泥） | t/a | 6826.80 | 减少约5716.50 |
| 5 | 煤气炉炉渣和锅炉炉渣 | t/a | 5424 | 不变 |
| 六 | 全厂定员 | 人 | 不新增 | 245人 |
| 七 | 项目用地 | m2 | 不新增 |  |
| 八 | 建（构）筑物建筑面积 | m2 | 1794 | 新增 |
| 九 | 全厂综合能耗（新增） | 吨标煤/年 | 494.33 | 当量值 |
| 十 | 项目投入总资金 | 万元 | 12659.3 |  |
| 1 | 固定资产投资总额 | 万元 | 12301.2 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 12301.2 |  |
|  | 建设期利息 | 万元 | 0.0 |  |
| 2 | 新增流动资金 | 万元 | 674.2 |  |
|  | 其中：新增铺底流动资金 | 万元 | 202.3 | 企业自有 |
| 十一 | 报批项目总投资 | 万元 | 12503.5 |  |
| 十二 | 新增年销售收入 | 万元 | 4925.0 | 达产后 |
| 十三 | 新增成本和费用 |  |  |  |
| 1 | 新增年总成本费用 | 万元 | 1973.8 | 生产期平均 |
| 2 | 新增经营成本 | 万元 | 895.3 | 达产后 |
| 十四 | 新增年均利润总额 | 万元 | 1886.3 | 生产期平均 |
| 十五 | 新增年均利税总额 | 万元 | 2635.2 | 生产期平均 |
| 十六 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率 | % | 15.09 |  |
| 2 | 投资利税率 | % | 21.08 |  |
| 3 | 税前投资回收期 | 年 | 4.41 | 含建设期 |
|  | 税后投资回收期 | 年 | 4.93 | 含建设期 |
| 4 | 财务内部收益率 | % | 33.32 | 税前 |
|  |  | % | 26.80 | 税后 |
| 5 | 财务净现值 | 万元 | 8363.4 | 税前 |
|  | （I=13%） | 万元 | 5781.0 | 税后 |
| 6 | 盈亏平衡点 | % | 46.63 | 计算期第2年 |
| 十七 | 工业增加值 | 万元 | 5896.0 |  |

### 3.1.5 公用工程

#### 3.1.5.1 供水

拟建项目给水管网系统包括生产给水系统、消防水系统、循环冷却水系统、生活给水系统等，来自港口镇供水管网供给。

（1）生产用水

生产给水主要包括工艺用水、尾气吸收用水、地坪冲洗用水，用水量161.1m3/d，生产车间新建独立的生产用水管网。

（2）消防水

依托现有消防系统，两路给水，一路市政管网DN200管道供水，一路厂区10000m3循环水池供水。消防给水管布置在全厂各建筑单体周边，形成环形消防管网。

（3）循环水

依托现有1座循环水站，设计循环水量为1200m3/h，配置3台400m3/h循环冷却塔（二开一备）、10000m3循环水池。拟建项目生产过程中最大循环水用量为200m3/h，现有工程使用为550m3/h，待项目建成后拆除工程取消循环水用量约280m3/h。厂区循环水池剩余能力能够满足项目使用。

（4）生活用水

利用厂区现有生活给水系统，不新增生活用水。

#### 3.1.5.2 排水

厂区排水采取“雨污分流、清污分流、污污分流”体制；

（1）初期雨水经雨水管道收集后进入厂内污水处理厂，处理达标后进港口镇污水处理厂集中处理；

（2）厂内现有307废水处理设施1座（设计规模950m3/d，工艺为调节池+化学反应池+絮凝池+沉淀池澄清池+吸附过滤池），职工生活污水、生产废水经处理达标后，经企业专用管送至港口镇污水处理厂集中处理；

（3）间接蒸汽冷凝水、循环系统置换排水进厂区废水排放池，经总排口港口镇污水处理厂处理。

#### 3.1.5.3 供热

依托现有4t/h燃生物质锅炉，拟建项目不新增蒸汽用量。

#### 3.1.5.4 制冷

一座冷冻车间，布置冷冻机组（螺杆盐水机组4台，载冷剂为乙二醇，制冷剂为R22，制冷量为362万Kcal/h，载冷剂进出水温度0/-5℃，盐水流量：205*4m3/h，附压缩机、主电机、油泵、油分离器、.油冷却器、蒸发器、控制系统，能够满足本项目要求。

#### 3.1.5.5 供电

依托厂区现有1座35kV变电站，4台2000kVA变压器，总装机容量为9000KVA。项目实施新增用电874万kWh。

### 3.1.6 储运工程

表3.1.6.1  拟建项目储运工程一览表

| 氢氧化铝仓库 | 氢氧化铝仓库2座，一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，建筑面积6612m2，专用于存放氢氧化铝，最大储存量10000t。 |
| --- | --- |
| 萤石仓库 | 1座，一层，钢结构，戊类，耐火等级二级，占地面积2308.7m2，位于厂区南侧，萤石烘干车间南侧，主要用于萤石原料的暂存。 |
| 硫酸储罐 | 硫酸储罐区建筑面积2057.28m2，现有2座硫酸储罐，一座烟酸储罐、一座应急硫酸储罐； |
| 氟硅酸储罐 | 现有13座氟硅酸储罐，新增10座氟硅酸储罐，分别位于低密度氟化铝车间东侧和硫酸储罐西侧，占地面积777.6m2，主要用于存放低密度氟化铝产品生产用氟硅酸原料。 |
| 电子级氢氟酸储罐 | 12座电子及氢氟酸储罐，为立式贮槽，容积80m3，位于电子级氢氟酸车间东侧，主要用于存放50%含量的电子级氢氟酸。 |
| 无水氢氟酸储罐 | 新建6台无水氢氟酸中间储罐（其中1台为应急储罐），容积100m3，新建无水氢氟酸检验槽4台，容积30m3 |

### 3.1.7 总平面布置

#### 3.1.7.1 平面布置原则

根据设计方案，项目总平面布置总体原则如下：

（1）厂区周围的自然条件和交通运输条件及现有厂区建设情况进行总体设计，充分利用当地优势资源，合理进行规划建设。

（2）在满足企业生产的前提下，合理利用现有土地，拆除和利旧现有车间，以保证企业的可持续发展。

（3）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，管线便捷。

（4）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火、防爆及卫生等安全防护要求。

图3-1-7.1  总平面布置示意图

### 3.1.8 工作组织及进度安排

1、工作组织

根据设计方案，项目计划不新增劳动定员。

项目建成运行后，计划年工作日300天，年生产小时为7200小时，生产实行三班制，每班8小时工作制。

2、人员安排

全厂总定员为207人，本项目不新增定员。

表16.2-1劳动定员表

| 序号 | 岗位 | 工作制度 | 小计（人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间一 | 三班三运转 | 45 | 氟化铝主装置车间，2条生产线 |
| 2 | 生产车间二 | 三班三运转 | 77 | 辅助车间，包括原料烘干、成品包装、煤气站、污水处理等 |
| 3 | 生产车间三 | 三班三运转 | 37 | 低密度氟化铝生产车间 |
| 4 | 机电 | 三班三运转 | 26 |  |
| 5 | 仓库 | 一班 | 6 |  |
| 6 | 保卫/食堂 | 二班二运转/白班 | 10 |  |
| 7 | 管理人员 | 白班 | 34 |  |
| 8 | 质检人员 | 白班/三班 | 10 |  |
|  | 小计 |  | 245 |  |

## 3.2 工程分析

### 3.2.1 无水氟化铝

#### 3.2.1.1 反应机理

根据设计方案，拟建项目无水氟化铝生产的主要流程包括：干萤石粉与含量100%左右的硫酸在温度为350℃-400℃左右的条件下进行反应生成粗氟化氢气体（中间体1），粗氟化氢气体经酸洗涤、冷凝、精馏、脱气工序制得无水氢氟酸（中间产品），无水氢氟酸气化后与干氢氧化铝在350℃-630℃温度条件下进行反应，生成无水氟化铝（产品）。

主要合成工序反应机理介绍如下：

（1）中间产品（无水氟化氢）合成

干萤石粉与硫酸反应生成粗氟化氢气体，萤石（CaF2）转化率约为96.52%，中间产品（无水氢氟酸）收率以萤石粉（CaF2）计约。

主反应方程式如下：

萤石  100%硫酸             石膏   粗氟化氢气体

副反应方程式如下：

萤石中的杂质   萤石粉       硫酸               氟化硅气体     石膏沉淀           水    氟化氢气体

氟化硅气体   氟化氢      氟硅酸

萤石中的杂质      硫酸            石膏沉淀        水    二氧化碳气体

发烟硫酸    水          硫酸

（2）无水氟化铝产品的合成

氟化氢气体与氢氧化铝在流化床内一定的温度条件下进行反应，生成无水氟化铝。该工序氢氧化铝转化率约为88.6%，产品无水氟化铝收率以氢氧化铝计约。

主反应方程式如下：

氟化氢气体 氢氧化铝    加热 氟化铝     水

#### 3.2.1.2 工艺流程

1、中间产品（无水氟化氢）的合成

根据设计方案，向氟化氢预反应器中加入约100%硫酸和萤石粉，在350℃-400℃条件下生成氟化氢。具体描述如下：

萤石粉由单仓泵利用压缩空气经密闭管道输送到萤石高位仓，高位仓中的萤石粉经卸料螺旋密闭输送至加料斗，由进料秤计量连续送入预反应器。

罐装的98%硫酸和20%发烟硫酸分别经外管密闭输送至氟化氢反应器配套的硫酸贮槽和发烟硫酸贮槽。硫酸贮槽中的硫酸经硫酸进料泵部分送至硫酸预热器进行预热，预热后进入混酸槽，另一部分硫酸经密闭管道泵送至硫酸吸收塔酸槽，循环吸收过精馏塔顶和冷凝器顶部排出的含氟化氢废气的硫酸经洗涤塔返回至混酸槽，控制混酸操中的硫酸含量为100%。混酸操中的硫酸经密闭管道输送至氟化氢预反应器与萤石粉料进行充分混合，同时部分物料开始反应。充分混合后的物料和部分反应生成的少量氟化氢气体输送至氟化氢反应器进行充分反应生成氟化氢气体。

预反应器和氟化氢反应器为密闭负压操作，CaF2的转化率约为96.52%。

萤石粉与硫酸的反应为吸热反应，预反应热量由预热后的进料硫酸提供，热量来源于酸洗塔吸热后的循环液，氟化氢反应器中的热量由氟化氢反应炉配套燃烧器产生的烟道气通过夹套加热的方式间接提供，燃料为煤气，由项目现有煤气发生炉提供。烟道气的温度约为600℃，通过调节煤气的进气量控制烟道气出口温度为350℃-400℃。供热过后的烟道气部分经热气风机循环回燃烧器继续进行氟化氢反应炉的热量供应，部分热量热进入无水氟化氢的精馏脱气系统进行供热，少部分与吸入的空气在余热回收器中进行交换后经烟道气烟囱有组织排放。

无水石膏由氟化氢反应器尾部出料口排出经排料螺旋输入密闭输送至冷却筒进行冷却，冷却后经输送机密闭输送至石膏仓库，石膏料仓为全密闭设置，料仓粉尘和冷却筒产生的粉尘以及由排料螺旋带出的少量HF气体通过密闭收集后经两级碱洗后由25m高的排气筒有组织排放，装车外运过程，密闭，石膏由石膏料仓经卸料螺旋密闭输送至石膏装料装置，密闭转移至转运槽车进行外运。

氟化氢反应器反应生成的纯度较低的氟化氢气体（伴有SiF4、CO2、空气、萤石粉尘等），温度约160℃-180℃，经洗涤塔（酸洗塔）利用硫酸将粗氟化氢中的萤石粉尘等进行吸收，同时冷却至75℃以下。氟化氢的沸点约为19.51℃，洗涤和预净化后的HF仍呈气态，经过两级粗冷温度降至30℃-40℃后经三级冷凝系统（Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ）利用+3℃的冷冻介质（盐水）将HF气体进行冷凝成为液态氢氟酸，粗冷凝过程大部分HF气体仍呈气态，部分冷凝液（硫酸等）回流至酸洗塔；Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级冷凝过程得到的粗酸凝液由粗酸泵经密闭管道输送至精馏塔进行精制。

三级冷凝后未被冷凝的气体（主要为SiF4、CO2，含有少量HF）进入硫酸吸收塔，硫酸循环液来自98%硫酸储罐，利用硫酸对废气中含有的少量HF进行充分的吸收，未被硫酸吸收塔吸收的气体（主要含有SiF4、HF）进入四级水洗塔（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级）进行水洗，水洗过程中SiF4与水、HF进行反应生成氟硅酸，制的本项目中间产品氟硅酸。

精馏塔中轻组分（低沸点）杂质（SO2、SiF4等）作为馏出物由精馏塔塔顶被脱出，重组分杂质（SO42-、P等）经塔底出料管道排出。成品无水氢氟酸依靠塔本身的压力离开精馏塔。

精馏塔顶和冷凝系统Ⅱ少量不凝气体（SiF4、HF）经密闭管道输送至硫酸吸收塔，气相中大部分氟化氢被硫酸循环液所吸收，吸收过氟化氢的硫酸返回至洗涤塔。

未被硫酸吸收的气体（SiF4、HF）由硫酸吸收塔塔顶排出，经水洗塔水洗后得到本项目副产品氟硅酸，未被水洗的气体与本项目其他工序产生的废气集中进入集中净化器进行集中最后的洗涤，洗涤后的废气经30m高的排气筒有组织达标排放。

重组分（SO42-、P等）与给料酸混合进入技改项目的氟化氢反应系统中，最终进入到副产品石膏中予以排出。

氟化氢置换反应的主要反应参数表3-2-1.1。

表3-2-1.1  氟化氢置换反应和反应参数一览表（年计）

| 主反应方程式 | 萤石 | + | 硫酸 | 加热 | 无水石膏 | + | 氟化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaF2 | + | H2SO4 | ▲ | CaSO4 |  | HF |
| 分子量 | 70 |  | 98 |  | 172 |  | 20 |
| 物料规格 | 99.0% |  | 99.0% |  |  |  |  |
| 投料量kg | 56612.539 |  | 69548.132 |  |  |  |  |
| 反应量 | 52479.823 |  | 65918.959 |  |  |  |  |
| 生成量 |  |  |  |  | 91520.512 |  | 26878.270667 |
| 反应方式 | 间歇方式，0.6MPa，350℃-400℃，氟化氢产品去提纯工序 |
| 持续时间 | 24h |
| 反应率 | 以萤石，92.7% |
| 收率 | 100% |

2、无水氟化铝（产品）的合成

根据设计方案，向流化床中加入干氢氧化铝粉料和氟化氢气体，在350℃-630℃温度条件下进行反应生成氟化铝。具体描述如下：

氢氧化铝原料在原料仓库经干燥脱水后进入旋风收尘器进行分离，分离出的气态污染物经布袋除尘器进行进一步除尘后由15m高的排气筒高空排放，布袋除尘器回收的粉尘回用与低密度氟化铝的生产。旋风收尘器分离出的干氢氧化铝粉末颗粒落入收尘料斗，经压缩空气密闭泵送至氟化铝车间顶层的高位氢氧化铝给料仓中，料仓中的氢氧化铝通过重力作用经密闭管道输送至计量称进行精确称量后由流化床顶部进入流化床。

精馏、脱气后的氢氟酸经密闭管道输送至氢氟酸检验槽进行检验，对于纯度较高，符合电子级氢氟酸制备标准的氢氟酸经计量槽计量后输送至电子级氢氟酸制备系统，不符合标准的氢氟酸输送至HF蒸发器利用夹套间接加热的方式进行蒸发形成氟化氢气体，温度为40℃-60℃由流化床底部进入氟化铝反应流化床。

干氢氧化铝粉末与气态的氟化氢在流化床内350℃-630℃温度条件下进行干法反应，根据业主提供资料，该反应氢氧化铝的转化率约为88.82%。反应生成的氟化铝由流化床底部的成品排料螺旋输送至氟化铝冷却机进行冷却，冷却后氟化铝产品，温度约为60℃，由气力通过密闭管道输送至成品仓库，经成品包装系统装车外售。

流化床产生的气体（主要为HF,伴有水蒸气、低粒度氟化铝、氢氧化铝等），温度约为300℃-420℃，经两级旋风除尘系统对其中的颗粒物进行回收，再经水洗涤塔对颗粒物和HF气体进行洗涤吸收，同时进行冷却，气体出口温度为60℃以下。洗涤后的尾气经氟化氢净化器进行深度吸收氟化氢，10%Na2CO3溶液从顶部浇灌，吸收尾气中的氟化氢气体。从氟化氢净化器出来的气体送至集中净化器用10%Na2CO3溶液作最后的净化处理后排入大气。尾气洗涤塔（水洗）、尾气氟化氢洗涤器（水洗）、中央吸收系统（两级碱洗）产生的废水以及地面冲洗酸性废水，送至污水处理站，处理后回用或排放。

氟化铝反应系统所需动力有一台真空泵提供，氟化氢洗涤器净化后的气体经真空泵密闭输送至中央吸收系统（两碱洗涤），充分碱洗后的废气由中央吸收系统配套的风机排出，经排气筒有组织排放。（30m）

氟化铝的合成反应为放热反应，释放出的热量可维持反应所需热量，仅需在反应开始阶段（流化床启动时）补充一定的热量。

氟化铝中和反应的主要反应参数表3-2-1.1。

表3-2-1.1  氟化铝中和反应和反应参数一览表（年计）

| 主反应方程式 | 氟化氢 | + | 氢氧化铝 | 加热 | 氟化铝 | + | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HF | + | Al（OH）3 | ▲ | AlF3 | + | H2O |
| 分子量 | 20 |  | 78 |  | 84 |  | 18 |
| 物料规格 | 99.98% |  | 99.9% |  |  |  |  |
| 投料量kg | 16750.000 |  | 23212.339 |  |  |  |  |
| 反应量 | 15861.607 |  | 20620.089 |  |  |  |  |
| 生成量 |  |  |  |  | 22206.250 |  | 14275.446 |
| 反应方式 | 间歇方式，0.6MPa，350℃-630℃，产品装车外运 |
| 持续时间 | 24h |
| 反应率 | 以萤石，88.8% |
| 收率 | 100% |

3、电子级氢氟酸（产品）的制备

本次技改工程无水氟化铝的生产工艺较企业2007年编写的《安徽锦洋氟化学有限公司年产40000万吨氟化铝项目环境影响报告书》中无水氟化铝的生产工艺无较大改动，电子级氢氟酸的生产是基于无水氟化铝生产过程对于无水氟化氢的精馏提纯前提下制备而成。

经AHF检验槽检验后符合市场所需AHF相关的质量标准的AHF后即可作为最终产品进行外售，技改项目利用纯水制备机制得的合格纯水作为稀释剂与无水氟化氢进行混合以制的本次技改项目的产品电子级氢氟酸。

具体工艺流程如下：

脱气塔塔釜脱气后无水氢氟酸经密闭管道输送至无水氟化氢检验槽，通过水分分析仪、采样检测等进行检测，符合市场所需无水氟化氢相关的质量标准的AHF输送至无水氟化氢储槽，无水氟化氢储与纯水分别经AHF计量槽和外管泵输送至电子氢氟酸槽进行混合，制的50%电子级氢氟酸（产品），配制得到的电子氢氟酸产品利用输送泵密闭输送至电子氟化氢储罐，成品经电子级氢氟酸出料泵通过氢氟酸槽车进行装车外售。

AHF检验槽、AHF储槽、DHF槽、DHF储罐大小呼吸口等产生的主要含有HF的废气经管道输送至尾气吸收系统进行吸收净化，尾气吸收系统主要包括1#水洗塔、2#水洗塔、碱洗塔，水洗塔所用水来自技改项目纯水机，吸收过尾气后的吸收液回流至电子级氢氟酸制备槽。未被水洗塔吸收的尾气进入碱洗塔，碱洗塔利用液碱（NaOH）与HF反应生成NaF和水对废气中的HF等进行吸收，极少量未被液碱吸收的含HF气体经排气筒有组织达标排放，吸收了HF的吸收液经管道输送至项目现有污水处理站。

（伴有空气、水蒸气、低粒度氟化铝、氢氧化铝等），经两级旋风除尘系统对其中的颗粒物进行回收，再经洗涤塔对颗粒物和HF气体进行洗涤，同时进行冷却，气体出口温度为60℃以下。洗涤后的尾气经氟化氢净化器和集中净化器进行深度吸收氟化氢。

#### 3.2.1.5 主要设备

根据设计方案，拟建项目产品（无水氟化铝、电子级氢氟酸）主要设备见下表所示。

表3-2-2.6  拟建项目主要生产设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量（台/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟化氢生产 |
| 1 | 萤石料仓 | / | 碳钢 | 2 |
| 2 | 萤石料仓脉冲除尘器 | DMC-63 | 碳钢 | 2 |
| 3 | 混酸槽 | ∅900X1500 V{N}=0.95m3 | Q235-B衬氟 | 1 |
| 4 | 预反应器 | PS350 | 碳钢 | 2 |
| 5 | 反应炉 | 3300*50*32000mm | 碳钢 | 2 |
| 6 | 给料酸高位槽 | / | 碳钢 | 2 |
| 7 | 计量称 | / | 碳钢 | 2 |
| 8 | 上床给料螺旋 | / | 碳钢 | 2 |
| 9 | 输送机螺旋 | CX300 | 碳钢 | 2 |
| 10 | 启动燃烧室 | IDL-350 | 碳钢 | 2 |
| 11 | 1#洗涤塔 | ∅1000/1200X14238 | CS/PTFE | 1 |
| 12 | 2#洗涤塔 | ∅1000/1200X14316 | CS/PTFE | 1 |
| 13 | 精馏塔 | ∅920X21631 | Q235-B | 2 |
| 14 | 脱气塔 | ∅820X17441 | Q235-B | 2 |
| 15 | 硫酸吸收塔 | ∅600X7345 | Q235-B衬氟 | 2 |
| 16 | 水洗塔 | ∅800X6370 | PP | 8 |
| 17 | 碱洗塔 | ∅800X6370 | PP | 2 |
| 18 | 洗涤循环槽 | V=2.5m3 ∅1400X2000 | PP | 2 |
| 19 | 预洗涤塔 | DN1000 |  | 1 |
| 20 | 洗涤酸集液槽 |  |  |  |
| 21 | 燃烧室助燃风机 | DN1000 | 碳钢 | 2 |
| 22 | 烟气高温循环风机 | / | 碳钢 | 2 |
| 23 | 排渣螺旋减速机 | 9–265A | 碳钢 | 2 |
| 24 | 排渣减速机冷却滚筒 | / | 碳钢 | 2 |
| 25 | 除尘风机 | BWD390-1/35 | 碳钢 | 2 |
| 26 | 粗AHF贮槽 | / | 碳钢 | 2 |
| 27 | 热水槽 | / | 碳钢 | 2 |
| 28 | 汽液分离器 | V=0.3m3 ∅500X1500 | PP | 2 |
| 29 | 粗冷器 | ￠1000X6334mm，A=185㎡ | Q235-B | 2 |
| 30 | 粗冷器 | ￠1000X6334mm，A=185㎡ | Q235-B | 2 |
| 31 | 余热回收器 | 散热面积：80m2 | Q235-B | 2 |
| 32 | 一级冷凝器 | ∅1200X6040 | Q235-B | 2 |
| 33 | 二级冷凝器 | ∅1200X5940 | Q235-B | 2 |
| 34 | 三级冷凝器 | ∅1200X5940 | Q235-B | 2 |
| 35 | 精馏塔再沸器 | ∅1000X2888，A=85㎡ | Q235-B | 2 |
| 36 | 精馏塔冷却器 | ∅900X3528，A=110㎡ | Q235-B | 2 |
| 37 | 脱气塔再沸器 | ∅800X1880,A=30㎡ | Q235-B | 2 |
| 38 | 脱气塔冷却器 | ∅800X3417，A=91㎡ | Q235-B | 2 |
| 39 | AHF加热器 | ∅1000X2888，A=85㎡ | Q235-B | 2 |
| 氟化铝生产 |
| 1 | 氢铝料仓 | / | 碳钢 | 2 |
| 2 | 氢铝料仓脉冲除尘器 | DMC-63 | 碳钢 | 2 |
| 3 | 流化床 | Φ3300x8x12147 | 碳钢 | 2 |
| 4 | 中间回料螺旋 | / | 碳钢 | 2 |
| 6 | 旋风返料螺旋 | / | 碳钢 | 2 |
| 7 | 成品气流储存罐 | 6B150 | 碳钢 | 2 |
| 8 | 成品冷却滚筒（减速机） | ZQ650 | 碳钢 | 2 |
| 9 | 成品卸料螺旋 | / | 碳钢 | 2 |
| 10 | 旋风冷却器 | / | 碳钢 | 2 |
| 11 | 大气冷凝塔 | / | 碳钢 | 2 |
| 12 | 尾气PP除雾器 | / | 碳钢 | 2 |
| 13 | 除雾器 | / | 碳钢 | 2 |
| 14 | 中央吸收净华器 | / | 碳钢 | 2 |
| 15 | 氟硅酸储罐 | 立式储罐,Φ4200×7250,V=100m³ | PP | 10 |
| 电子级氢氟酸生产 |
| 1 | AHF装车鹤管 | / | / | / |
| 2 | DHF装车鹤管 | / | / | / |
| 3 | AHF检验泵 | / | / | / |
| 4 | 附电机 | / | / | / |
| 5 | AHF出料泵 | / | / | / |
| 6 | 附电机 | / | / | / |
| 7 | AHF应急储槽出料泵 | / | / | / |
| 8 | 附电机 | / | / | / |
| 9 | DHF泵 | / | / | / |
| 10 | 附电机 | / | / | / |
| 11 | DHF出料泵 | / | / | / |
| 12 | 附电机 | / | / | / |
| 13 | 1#水洗循环泵A/B | / | / | / |
| 14 | 附电机 | / | / | / |
| 15 | 2#水洗循环泵A/B | / | / | / |
| 16 | 附电机 | / | / | / |
| 17 | 碱洗循环泵A/B | / | / | / |
| 18 | 附电机 | / | / | / |
| 19 | 1#水洗塔 | / | / | / |
| 20 | 2#水洗塔 | / | / | / |
| 21 | 碱洗塔 | / | / | / |
| 22 | AHF检验槽 | / | / | / |
| 23 | AHF储槽 | / | / | / |
| 24 | AHF应急储槽 | / | / | / |
| 25 | AHF计量槽 | / | / | / |
| 26 | DHF槽 | / | / | / |
| 27 | 附内盘管 | / | / | / |
| 28 | 电子酸储罐 | / | / | / |
| 29 | 电子酸计量槽 | / | / | / |
| 30 | 电子酸灌装机 | / | / | / |
| 31 | AHF储槽 | / | / | / |
| 32 | AHF应急储槽 | / | / | / |
| 33 | AHF计量槽 | / | / | / |
| 34 | DHF槽 | / | / | / |
| 35 | 附内盘管 | / | / | / |
| 36 | 电子酸储罐 | / | / | / |
| 37 | 电子酸计量槽 | / | / | / |
| 38 | 电子酸灌装机 | / | / | / |

#### 3.2.1.6 工程平衡

（1）物料平衡

拟建项目对原有干法氟化铝生产线做技术改进，淘汰原有40000t/a干法氟化铝升级为年产25000t/a无水氟化铝（单线）和10000t/a电子级氢氟酸（100%计），工艺工各步工序的物料平衡分析分述如下：

1、无水氟化氢、无水氟化铝、电子级氢氟酸产品

拟建项目无水氟化氢、无水氟化铝、电子级氢氟酸产品物料平衡见图3-2-2.7，按批次和年平均物料平衡表见表3-2-2.7。

表3-2-2.7  技改项目物料衡算表

| 投入方 | 出料方 |
| --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | t/a | 序号 | 出料环节 | 物料名称 | t/a |
| 1 | 萤石 | 58369.279 | 1 | 石膏 | 99711.81479 |
| 2 | 98%硫酸 | 4814.70677 | 2 | 氟硅酸 | 3307.713829 |
| 3 | 20%烟酸 | 21399.42523 | 3 | 氟化铝 | 25000 |
| 4 | 石灰 | 480 | 4 | 电子级氢氟酸 | 20000 |
| 5 | 氢氧化铝 | 25791.488 | 5 | 废气 | G1 | 氟化物 | 1.584221189 |
| 6 | 纯水 | 50015.461 |  |  | G2 | 氟化物 | 0.136 |
| 7 | 液碱（NaOH） | 1591.116071 |  |  |  | 颗粒物 | 9.971181479 |
|  |  |  |  |  | G4 | 水 | 2555.936461 |
|  |  |  |  |  |  | 氢氧化铝 | 9.28493568 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.009284936 |
|  |  |  |  |  | G5 | 水 | 58.369279 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化钙 | 5.661820063 |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硅 | 0.070043135 |
|  |  |  |  |  |  | 碳酸钙 | 0.058369279 |
|  |  |  | 6 | 废水 | W1 | 水 | 1496.044688 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化钠 | 166.2271875 |
|  |  |  | 7 |  | W2 | 水 | 43102.50155 |
|  |  |  | 8 |  |  | 氟化氢 | 621.875 |
|  |  |  | 9 |  |  | 悬浮物 |  |
|  |  |  | 10 |  | W3 | 水 | 8597.35023 |
|  |  |  | 11 |  |  | 氟化氢 | 186.5625 |
|  |  |  | 12 |  | W4 | 水 | 435.483871 |
|  |  |  | 13 |  |  | 氟化氢 | 4.5 |
|  |  |  | 14 |  | W5 | 水 | 8.36 |
|  |  |  | 15 |  |  | 氟化钠 | 0.84 |
| 合计 | 205795 | 合计 | 205795 |

图3-2-2.7  无水氟化铝、电子级氢氟酸物料平衡图  t/a

## 4 环境质量现状调查与评价

## 4.1 区域环境概况调查

### 4.1.1 自然环境概况

#### 4.1.1.1 地理位置

宁国市港口工业集中区于2010年4月经安徽省人民政府批复设立，其中宁国市港口化工集中区由宣城市人民政府于2017年7月18日批准成立。位于宁国市港口镇，规划面积按13.64平方公里控制，其中一期规划面积10平方公里，四至范围由国土资源和城乡规划部门依法核定。园区重点发展新材料、先进制造业等主导产业，是皖江城市带承接产业转移示范区先行区的桥头堡。

宁国市位于安徽省东南边陲，北临宣州区，南界绩溪县，西接泾县，东及东北与广德县相连，东南与浙江省临安市、安吉县交界。地跨东经118°37´-119°24´,北纬30°17´-30°47´，市区位于市域中北部，北距芜湖市128km，距省会合肥市265km，东距上海市303km、杭州市173km，南距黄山市143km。皖赣铁路、慈张公路穿境而过。

拟建厂址位于宁国市港口镇，宁国市港口镇位于宁国市北部地理坐标为东经118°49′14″～118°57′56″，北纬30°39′14″～30°45′16″，北与宣州区黄渡乡接壤，南距宁国市区18公里，北距宣城市城区31公里。宁港公路纵横南北，皖赣铁路斜穿镇区，镇域总面积97.1平方公里。全镇辖7个行政村，2个居委会及海螺水泥厂，总人口40388人，耕地面积2.5万亩，林场4.1万亩。港口镇区建成面积0.5平方公里，镇区人口10918人，海螺水泥厂2005人。

#### 4.1.1.2 地形、地貌

宁国市位于皖南山区边缘，属皖南山地丘陵区。地形较为复杂，全区可分为低山、丘陵、岗地、平原四个地貌类型。总的地势是西北、东南高，中部低，矿区地形书低山丘陵区。山地面积占全市总面积的22.2%，丘陵占63.5%，平原占14.3%。

宁国市山脉以天目山山脉为主，西部属黄山余脉，千米以山峰有20座，800~1000米山峰有60座，均坐落在东南部和西部，最高海拔1578米，最低海拔30米，一般海拔300~500米。西天目山脉位于宁国市南部的皖浙交界线上，其间分布着崇山峻岭，并向腹地延伸。黄山山脉从旌德、泾县方向入境，经市境西南向东北延伸至宣城区交界地带。

境内地层比较完整，震旦系至第四纪皆有出露。地质构造按照大地构造分级单元标准，属三级构造单元。城区一带的丘陵岗地由棕黄色亚粘土、砂土、砂砾石层组成，地基承载力，山地每平方20~25吨，老河床每平方8~12吨，稻田每平方15~20吨。

#### 4.1.1.3 气候气象

宁国市属于北亚热带季风亚湿润气候区。气候温和、雨量充沛、日照尚足，四季分明。春季气温回暖早，不稳定，春末夏初，降水集中，有洪涝，夏季有伏旱，秋季降温快，常有秋绵雨。

（1）温度、湿度

年平均气温15.4℃，年际变动一般在14.8℃至16.4℃，最热的7、8月平均气温27.5℃,最冷的1月平均气温3.5℃，极端最高气温是41.4℃，极端最低气温是－14.5℃；在垂直分布上，气温随高度增高而降低，一般每上升100m，气温就降低0.84℃。全年无霜期226天。

（2）降水量、蒸发量

年平均降雨量1471.4mm，年际变化较大，多年平均雨天数为157天，雨量较为集中（在5~7月），年平均气温为16.3℃，年平均蒸发量为1499.1mm，相对湿度80%。宁国市多年平均蒸发量为1464.4mm，最大年蒸发量为1715.7mm，最小蒸发量1170.3mm，一年中7、8两月蒸发量最大，约占全年的30％左右。年平均蒸发量与年降水量相差不多。

（3）风向、风速

宁国市全年日照时数2038.2小时，年无霜期224天。本地属季风气候区，风向有明显季节变化，冬季以偏北风为主，夏季以偏南风为主，春秋季是风向转换的季节，历年平均风速以春季3-4月最大，秋季9-10月最小。常年主导风向是西北偏北风（NNW），最大风速20.8m/s，历年平均风速1.8m/s。

#### 4.1.1.4 水文条件

宁国市全市大小河流有500余条，河道总长度2103.8km，平均河网密度0.859km/km2。境内主要河流为水阳江上游河段及东津河、东津河、西津河，其流域面积为2369.4km2，占全市总面积的96.8%。年平均降水总量41.05亿m3（包括过境水量6.31亿m3），相应的径流深度为856.2mm，地表径流总量为24.82亿m3。

（1）东津河

东津河发源于市东南部云梯乡千秋村的铜岭关，自东南向西北流经云梯、仙霞、中溪、梅林、等乡镇，在河沥溪办事处鸡山村河沥溪以北与中津河汇合后继续北流，经河沥溪办事处，在河沥溪办事处潘村渡村高家场以北与西津河汇合后始称水阳江。东津河主河道长69km，河面最宽处80m，最窄处35m，洪水期水深7.5m，枯水期水深0.4m，河道平均坡降为2.45%，河道落差410m，年平均流量27.41m3/s，多年枯水期平均流量为1.12m3/s。流域面积1013.9km2。

（2）中津河

中津河发源于市境中南部庄村石门庄进钨岭。东津河由南向北流经霞西、竹峰等乡镇。主河道全长43km，河面最宽处58.4m，最窄处10.8m，河道落差80m，平均水深0.9m，洪水期水深5.2m，枯水期水深0.2m，年平均流量8.56m3/s，年径流量10.04亿m3，流域面积311.4km2。

（3）西津河

西津河发源于绩溪县太子山西麓，在绩溪县境称戈溪河，河长22km，至38号桥与南来的金沙河汇合后向北流入宁国市境内，称西津河。市境内主河道长70km，洪水期水深7m，枯水期水深0.6m，河床面最宽处108m，最窄处44.8m，河道平均坡降5.73‰，河道落差110m，年平均流量31.84m3/s，年径流量10.04亿m3，宁国市境内流域面积768.5km2。

（4）水阳江

水阳江跨宁国、宣城。西邻青弋江水系，南依黄山、天目山脉，东界江苏的太湖流域和秦淮河水系，北滨长江。主要支流有西津河、东津河、中津河、郎川河、无量河、桐河、夏渡河、华阳河等。年平均流量80.4m3/s，常年水位8.2~8.37m，多年最大洪峰流量7640m3/s（1961年10月5日），安徽境内流域面积9101平方公里。

#### 4.1.1.5 土壤植被

宁国市土壤共分7个土类、10个亚类、38个土属、73个土种。红壤为地带性土壤，具过渡性特征，是市内面积最大的土类，面积占全市总面积的72.5%，广泛分布于海拔650m以下的低山、丘陵、岗台地带；石灰（岩）土为发育在石灰岩上的岩成土壤，占全市总面积的13.6%；水稻土主要集中在海拔200m以下，沿河两岸的畈、坡、岗、冲地上，水稻土面积占全市总面积的3.8%，黄壤、紫色土、潮土合占全市总面积的2.9%。就土壤肥力而言，土壤有机质含量多属于中等水平。

#### 4.1.1.6 植物资源与生物多样性

宁国市植被属亚热带常绿阔叶林区，为安徽省林产区之一，近年来通过退耕还林、绿色长廊、世行项目等重点工程建设，使森林覆盖率达到77.23%，3年来完成人工造林4.2万亩，竹林面积已有71万亩、山核桃面积36万亩，保存率均在90%以上，绿色植物覆盖率达85%。天然植被以地带性植被常绿阔叶林为主，人工植被主要树种有杉、松、板栗、山核桃、元竹等。全市生物资源丰富，尤以山核桃、香榧、笋干等具较高的经济价值。

区域内主要植被类型包括北亚热带常绿、落叶阔叶混交林和针阔混交林。全市森林资源呈现较明显的区域分布特征：西部及西南部地区西津河流域及港口湾水库库区以常绿阔叶林、针阔混交林和毛竹为主，兼有部分人工针叶林；东部地区东津河流域以经济林、竹林为主，兼有针阔混交林；中部地区中津河流域以经济林、竹林、杉木林为主，边远山区有常绿落叶阔叶林分布；北部地区水阳江上游地区主要以元竹、马尾松和外松人工林为主，间有部分次生阔叶林分布。

全市矿产资源共有8大类，30多个矿种，主要有陶土矿、紫砂陶、水泥石灰石等等，其中陶土矿储量全省第一。紫砂陶属于省内独特产品，透闪石石棉为全国唯一产区，水泥石灰石和配料贮藏量大、品位稳佳；能源资源较丰富，全市煤炭工业储量2284万吨，石煤工业储量7.5亿吨。水能理论蕴藏量约为44万千瓦（不包括港口湾水库装机容量）。

## 4.2 环境质量现状调查与评价

### 4.2.1 大气

#### 4.2.1.1 环境质量达标判断

本项目位于安徽省宁国市港口工业集中区，根据宁国市环保局公布的2019年《宁国市环境质量公报》，2019年度宁国市环境空气质量有效监测天数344天，其中空气质量达到“优”或“良”的天数为290天，占监测天数的84.3%，“轻度污染”和“中度污染”天数比例分别为15.1%和0.6%。

细颗粒物（PM2.5）年均浓度34微克/立方米。

可吸入颗粒物（PM10）年均浓度69微克/立方米。

二氧化硫（SO2）年均浓度10微克/立方米。

二氧化氮（NO2）年均浓度26微克/立方米。

臭氧（O3）日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度162微克/立方米。

一氧化碳（CO）日均值第95百分位数浓度1.7毫克/立方米。

具体污染因子年均浓度见下表：

表4-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准μg/m | 现状浓度μg/m | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均浓度 | 35 | 34 | 97.1 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度 | 70 | 69 | 98.6 | 达标 |
| SO2 | 年均浓度 | 60 | 10 | 16.7 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 40 | 26 | 65.0 | 达标 |
| CO | 日均浓度 | 4000 | 1700（日均值第95百分位数浓度） | 42.5 | 达标 |
| O3 | 日均最大8h浓度 | 160 | 162 | 101.3 | 不达标 |

项目所在区域大气污染物SO2、NO2、CO、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，O3未达标。

因此，宁国市为环境空气质量不达标区。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不达标区建设项目选择大气污染治理设施、预防措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果，结合达标规划和替代源削减方案的实施情况，在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，保证大气污染物达到最低排放强度和排放浓度，并使环境影响可以接受。

#### 4.2.1.2 补充监测

（1）监测点位布设

①监测布点：

表4-2  环境空气监测点位一览表

| 编号 | 监测点位名称 |
| --- | --- |
| 1# | 氟化铝车间HG1 |

②监测项目：硫酸雾、氟化物。

③监测时段及频率：硫酸雾、氟化物连续监测7天，均监测小时值。监测期间同时观测天气状况、气温、风向、风速等气象要素。

④监测方法：采样监测方法按《环境监测技术规范（大气部分）》等有关规定进行，分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中推荐的方法进行。

表4-3  大气监测分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 955-2018 | 小时值：0.5ug/m3;日均值：0.06ug/m3 |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 0.005 |

（3）环境空气质量现状评价

①评价标准

硫酸雾参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1的规定标准；氟化物参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中表A.1规定标准。本评价执行标准值见下表。

表4-4  环境空气质量现状评价标准  单位：mg/m3

| 大气 | 标准类型 | 硫酸雾 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 300 | 20 |
|  | 日平均 | 100 | 7 |
|  | 年平均 | —— | —— |

②评价方法

环境空气质量采用单项指数评价法进行，评价方法叙述如下：

单项指数法：

式中：—第种污染物日均实测浓度，ug/m3；

—第种污染物日均评价标准，ug/m3。

Ii≥1为超标，否则为未超标。对照评价标准计算各监测点污染物的单因子指数范围(按相关标准规定，当监测值低于检出限时，单因子指数按检出线的一半进行计算。

③监测结果

特征因子补充监测结果详见下表。

表4-5  环境空气质量现状监测结果   单位：mg/m3

| 检 测 点 位 | 氟化铝车间HG1 |
| --- | --- |
| 采 样 日 期 | 硫酸雾 | 氟化物 |
| 2020.11.16 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |
| 2020.11.17 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |
| 2020.11.18 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |
| 2020.11.19 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |
| 2020.11.20 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |
| 2020.11.21 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |
| 2020.11.22 | 小时平均 | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  |  | ND | ND |
|  | 均值 | ND | ND |

“ND”表示未检出，硫酸雾方法检出限为0.005 mg/m3，氟化物方法检出限小时值为0.01 mg/m3，日均值为0.06ug/m3。

④评价结果

统计出大气环境质量评价结果见下表。

表4-6  单因子浓度监测结果表

| 点 位 | 项 目 | 日均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 ug/m3 | 标准指数 | 超标率 (%) | 最大超标倍数 |
| 氟化铝车间 | 硫酸雾 | 未检出 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氟化物 | 未检出 | 0 | / | / |

由上表可知，各监测点未检出硫酸雾、氟化物，硫酸雾、氟化物分别满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。
4.3.2 地表水

4.3.2.1 现状监测

本次评价地表水常规因子引用《宁国经济技术开发区（安徽宁国港口生态产业园）总体发展规划项目》中监测资料，安徽省分众分析测试技术有限公司于2018年8月23日~24日对区域地表水常规因子进行了监测。

（1）监测断面布设

园区废水经港口污水处理厂处理达标后排入山门河，然后汇入水阳江，本评价设置6个水质现状监测断面，监测点布设情况见表4-7。

表4-7  地表水现状监测断面一览表

| 水体 | 编号 | 测点位置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山门河 | W1 | 港口污水处理厂排污口上游500m | 对照断面 |
|  | W2 | 港口污水处理厂排污口下游500m | 混合断面 |
| 水阳江 | W3 | 山门河与水阳江交汇处上游500m | 对照断面 |
|  | W4 | 山门河与水阳江交汇处下游500m | 混合断面 |
|  | W5 | 山门河与水阳江交汇处下游1000m | 削减断面 |
|  | W6 | 山门河与水阳江交汇处下游5000m | 削减断面 |

（2）监测项目

监测因子包括：pH、COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总氮、总磷、硫化物、氟化物、石油类、挥发酚、粪大肠菌群等项目，同步测量各断面的水温、水面宽度、水深、流速、计算流量等。

（3）采样及分析方法

水质监测按 HJ495-2009《水质采样分析方法设计规定》、HJ/52-1999《水质河流采样技术指导》、HJ494-2009《水质采样技术指导》、HJ493-2009《水质采样样品的保存和管理技术规定》。监测分析方法按 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法执行。

（4）监测频次

连续监测两天，每天监测一次。

（5）监测结果

具体监测数据如表4-8所示。

表4-8  地表水环境质量现状评价结果一览表

| 监测断面 | 采样时间 | 评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 挥发酚 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 氟化物 |
| W1 | 2018.08.23 | 6.41 | 6 | 2 | 1.6 | 0.052 | 0.129 | 0.549 | 0.0003 | 0.02 | 0.005 | 20 | 0.671 |
|  | 2018.08.24 | 6.19 | 5 | 2.6 | 1.1 | 0.061 | 0.134 | 0.567 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.598 |
| W2 | 2018.08.23 | 6.53 | 8 | 3.1 | 1.6 | 0.043 | 0.148 | 0.517 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.835 |
|  | 2018.08.24 | 6.38 | 9 | 2.3 | 1.7 | 0.059 | 0.126 | 0.541 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.807 |
| W3 | 2018.08.23 | 6.59 | 3 | 1.2 | 3 | 0.097 | 0.142 | 0.698 | 0.0003 | 0.03 | 0.005 | 20 | 0.547 |
|  | 2018.08.24 | 6.42 | 4 | 1.9 | 2.3 | 0.081 | 0.129 | 0.60-9 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.463 |
| W4 | 2018.08.23 | 6.71 | 6 | 2.1 | 2.2 | 0.067 | 0.187 | 0.713 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.598 |
|  | 2018.08.24 | 6.69 | 8 | 2.5 | 2.8 | 0.073 | 0.164 | 0.677 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.512 |
| W5 | 2018.08.23 | 6.74 | 9 | 3.6 | 2.8 | 0.075 | 0.142 | 0.612 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.59 |
|  | 2018.08.24 | 6.35 | 6 | 3.1 | 2.4 | 0.061 | 0.134 | 0.584 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.491 |
| W6 | 2018.08.23 | 6.62 | 7 | 2.4 | 2.3 | 0.081 | 0.159 | 0.538 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.723 |
|  | 2018.08.24 | 6.49 | 8 | 2.9 | 2.1 | 0.072 | 0.116 | 0.519 | 0.0003 | 0.01 | 0.005 | 20 | 0.683 |

#### 4.3.2.2 现状评价

（1）评价方法

本次地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

式中：Si —  i种污染物分指数；

Ci —  i种污染物实测值（mg/L）；

CS I —  i种污染物评价标准值（mg/L）

pH污染物指数计算公式如下：

（当pHj≤7.0时）；

（当pHj>7.0时）；

式中：SPH — pH值的分指数；

PHj — pH实测值；

PHSd — pH值评价标准的下限值；

PHSu — pH值评价标准的上限值.

（3）评价结果

监测结果表明，监测期间各监测断面各监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

### 4.3.3 噪声

#### 4.3.3.1 现状监测

（1）监测点位布设

为掌握评价区内声环境质量现状，根据声环境评价的工作等级，评价在锦洋高新材料股份有限公司厂界共布设4个声环境质量现状监测点位，具体点位设置见表4-9。

表4-9  声环境现状监测点位一览表

| 点位编号 | 监测点位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 厂区东侧厂界外1m | 厂界噪声 |
| N2 | 厂区南侧厂界外1m |  |
| N3 | 厂区东侧厂界外1m |  |
| N4 | 厂区东侧厂界外1m |  |

（2）监测频次

连续监测2天，各测点昼间和夜间测量一次。

（3）监测方法

声环境质量现状监测依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。

（4）监测项目

监测项目为连续等效A声级LAeq。

#### 4.3.3.2 现状评价

（1）评价标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

（2）评价方法

本次声环境质量现状评价采用比标法，即将各监测点昼夜等效连续A声级监测结果与评价标准作对比比较，低于评价标准限值即为达标。

（3）监测结果与评价分析结果

安徽省分众分析测试技术有限公司于2020年11月16日~17日对项目厂区的边界的声环境质量进行了监测。根据监测结果，区域声环境质量监测结果汇总见表4-10。

表4-10  声环境现状监测结果  单位：dB(A)

| 点位编号 | 2020.11.16 | 2020.11.17 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 55.6 | 44.8 | 55.9 | 45.1 | 65 | 55 | 达标 |
| N2 | 58.2 | 45.1 | 57.8 | 43.9 |  |  | 达标 |
| N3 | 52.1 | 43.6 | 53.1 | 44.8 |  |  | 达标 |
| N4 | 54.7 | 44.2 | 54.1 | 43.9 |  |  | 达标 |

现状监测结果表明，监测期间区域各点位声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

### 4.3.4 地下水

#### 4.3.4.1 现状监测

本次地下水评价在评价区域内选取5个监测点位（两个引用）。除了厂区北侧、东北侧三个监测点位外，地下水水质监测点位常规因子现状数据引自《宁国经济技术开发区（安徽宁国港口生态产业园）总体发展规划项目环境影响报告书》、上述引用的两个项目监测时间均为2018年8月23日，时效性满足要求。

（1）监测点位布设

本次评价选择D2厂区北侧517m（双桥鲍村）、D3厂区东北侧932m（经度：118.913787纬度：30.724408）、D4厂区东北侧1717m（蔬菜村）布置了三个监测点位，进行地下水水质和水位监测，另引用文冲、河底下两个地下水监测点位。具体点位见表4-15。

表4-11  地下水环境质量现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位置 | 相对厂区方位 | 与厂区距离(m) | 监测井功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 文冲 | W | 2120 | 水质兼水位 监测点 | 场地上游 |
| D2 | 厂区北侧（双桥鲍村） | N | 517 |  | 场地侧向 |
| D3 | 厂区东北侧 （经度：118.913787纬度：30.724408） | NE | 932 |  | 建设项目场地 |
| D4 | 厂区东北侧（蔬菜村） | NE | 1717 |  | 场地侧向 |
| D5 | 河底下 | SE | 2000 |  | 场地下游 |

（2）监测项目

检测分析离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

常规离子：pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物；

（3）监测和分析方法

地下水采样执行《水质采样分析方法设计规定》(HJ495-2009)、《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)、《水质采样技术指导》(HJ494-2009)和《水质采样样品保存和管理技术规定》(HJ493-2009)中相关规定。分析方法按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求执行。

（4）监测时间和频次

安徽省分众分析测试技术有限公司2020年11月16日对场地内水质监测点所有因子监测一次。

#### 4.3.4.2 现状评价

（1）评价标准

区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（2）评价方法

本次地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下：

式中：Si —— i种污染物分指数；

Ci —— i种污染物实测值（mg/L）；

CSi —— i种污染物评价标准值（mg/L）；

pH因子标准指数为：

(当pHj≤7.0时)；

(当pHj>7.0时)；

式中：

SpH —— pH值的分指数；

pHj —— pH实测值；

pHSd —— pH值评价标准的下限值；

pHSu —— pH值评价标准的上限值。

当水质评价因子的标准指数≤1时即符合地下水域功能区规定的水质标准；当标准指数＞1时即表明该评价因子水质超过相应水域功能区的水质标准，已不能满足使用功能的要求。

（3）监测结果

本次现状监测过程中各监测井的基本信息见表4-12，常规离子监测结果见表4-13。

表4-12  地下水水位监测点位监测结果一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 井深（m） | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 文冲 | 118°54′34″ | 30°41′58″ | 9 | 1 |
| D2 | 厂区北侧517m（双桥鲍村） | 118°54′16″ | 30°43′5″ | 9 | 3 |
| D3 | 厂区东北侧932m | 118°54′55″ | 30°43′36″ | 8 | 2.5 |
| D4 | 厂区东北侧1717m（蔬菜村） | 118°54′21″ | 30°43′11″ | 10 | 3 |
| D5 | 河底下 | 118°53′42″ | 30°41′42″ | 9 | 2 |

表4-13  地下水环境质量常规离子监测结果一览表  单位mg/L，pH无量纲

| 检测项目 | D1（引用） | D2 | D3 | D4 | D5（引用） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.05 | 7.88 | 8.16 | 8.08 | 6.89 | 达标 |
| 氨氮 | 0.055 | 0.086 | 0.107 | 0.096 | 0.061 | 达标 |
| 硝酸盐 | 5.04 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 4.38 | 达标 |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
| 砷（ug/L） | 0.206 | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.210 | 达标 |
| 汞（ug/L） | 0.064 | 0.04L | 0.04L | 0.05 | 0.075 | 达标 |
| 铅（ug/L） | 1.0L | 3 | 4 | 4 | 1.0L | 达标 |
| 镉（ug/L） | 0.50 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.52 | 达标 |
| 铬（六价） | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 达标 |
| 氟化物 | 0.089 | 0.658 | 0.346 | 0.475 | 0.075 | 达标 |
| 铁 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 达标 |
| 锰 | 0.01L | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.01L | 达标 |
| 铜 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 达标 |
| 锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.047 | 达标 |
| 硫酸盐 | 20.4 | 59.7 | 46.8 | 63.6 | 17.8 | 达标 |
| 氯化物 | 12.3 | 36.8 | 38.4 | 46.4 | 10.7 | 达标 |
| 钾 | 55.1 | 2.32 | 2.06 | 2.02 | 26.2 | 达标 |
| 钠 | 7.26 | 54.8 | 51.9 | 48.6 | 12.3 | 达标 |
| 钙 | 59.8 | 46.5 | 41.6 | 36.4 | 81.1 | 达标 |
| 镁 | 3.21 | 41.6 | 38.0 | 31.4 | 5.33 | 达标 |
| CO32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 达标 |
| HCO3- | 137.6 | 325 | 294 | 269 | 186.4 | 达标 |

（4）评价结果

评价结果表明，监测期间，区域各监测点位各项监测因子地下水环境质量现状均能够满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017中的Ⅲ类标准。

### 4.3.5 土壤

#### 4.3.5.1 理化性质调查

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤环境影响评价等级为二级。根据《环境影响技术评价导则 土壤环境》（HJ964-2018）布点要求，本项目在厂区内设置3个柱状样点和2个表层样点，厂区外主导风向下风向、规划林地（下风向）各设置一个表层样点。具体位置见下表和附图。

结合历史资料收集，评价针对厂区污水处理站S3点位进行土壤理化性质调查。

表4-14  土壤理化特征调查结果表

| 采样时间：2020.11.16 |
| --- |
| 点号 | S3 |
| 经/纬度 | 经度 | 118°54′20″ | 纬度 | 30°43′5″ |
| 层次 | 表层样（0~0.2m） |
| 现场记录 | 颜色 | 红 |
|  | 结构 | 小颗粒 |
|  | 质地 | 壤土 |
|  | 砂砾含量（%） | 15 |
|  | 其他异物 | 无 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 7.82 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 10.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 265 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 1.34 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.45 |
|  | 土壤比重（密度）（g/cm3） | 2.76 |
|  | 土壤孔隙度（%） | 47.5 |
| 备注 | 土壤孔隙度的数据由土壤容重和比重的检测结果计算得出，计算公式为土壤孔隙度（%）=（1－容重/比重）×100 |

#### 4.3.5.2 现状监测

（1）监测点位布设

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，土壤环境影响评价等级为二级。根据《环境影响技术评价导则 土壤环境》（HJ964-2018）布点要求，本项目在厂区内设置3个柱状样点和2个表层样点，厂区外主导风向下风向、规划林地（下风向）各设置一个表层样点。具体位置见下表和附图。

表4-15  土壤环境质量现状监测点位一览表

| 点位编号 | 范围 | 监测点位 | 坐标 | 样品 要求 | 采样深度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |
| TR1 | 占地范围内 | 项目拟建电子级氢氟酸车间 | 118.903205 | 30.717193 | 柱状样 | ①柱状样：0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m一下每3m取一个样（实际取样根据土壤基础埋深、结构等调整）； ②表层样：0~0.2m取样。 | 未硬化地面 |
|  |  |  |  |  | 表层样 |  |  |
| TR2 |  | 项目现有硫酸储罐 | 118.904584 | 30.718688 | 柱状样 |  |  |
| TR3 |  | 项目现有污水处理车间 | 118.905142 | 30.717189 | 柱状样 |  |  |
| TR4 | 占地范围外 | 项目所在地东南侧（下风向） | 118.907969 | 30.716345 | 表层土 |  | 下风向，工业用地 |
| TR5 |  | 项目所在地西南侧 （规划林地、上风向） | 118.899343 | 30.718466 | 表层土 |  | 上风向，林业用地 |

（2）监测因子

结合本地区的实际情况、评价工作等级，各监测点位对应的监测因子见下表所示。

表4-16  土壤环境质量现状监测因子一览表

| 点位编号 | 范围 | 样品要求 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本因子 | 特征因子 |  |
| TR1 | 占地范围内 | 表层样 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘 | / | 建设用地 |
|  |  | 柱状样 | / | 氟化物 |  |
| TR2 |  | 柱状样 | / | 氟化物 |  |
| TR3 |  | 柱状样 | / | 氟化物 |  |
| TR4 | 占地范围外 | 表层样 | / | 氟化物 |  |
| TR5 |  | 表层样 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘 |  | 建设用地 |
| S3 | 项目现有污水处理车间 | 理化性质（参照土壤导则 表C.1 土壤理化性质调查表） |

（3）监测分析方法

土壤样品分析方法参照国家环保局的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》的有关要求进行。

（4）监测结果

安徽省分众分析测试技术有限公司于2020年11月16日对区域土壤环境质量进行了监测，具体监测结果汇总见表4-17。

表4-17  土壤环境质量监测结果一览表  单位：mg/kg，pH除外

| 监测因子 | S1-1 | S1-2 | S1-3 | S1-4 | S2-1 | S2-2 | S2-3 | S3-1 | S3-2 | S3-3 | S4-1 | S5-1 | 执行标准mg/kg | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1，1-二氯乙烷(ug/kg) | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 9 | 达标 |
| 1，2-二氯乙烷(ug/kg) | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 5 | 达标 |
| 三氯乙烯(ug/kg) | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 2.8 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯(ug/kg) | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯(ug/kg) | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 640 | 达标 |
| 甲苯(ug/kg) | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1200 | 达标 |
| 砷 | 9.56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8.14 | 60 | 达标 |
| 汞 | 0.046 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.035 | 38 | 达标 |
| 铅 | 52.6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 46.7 | 800 | 达标 |
| 镉 | 0.48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.30 | 65 | 达标 |
| 铜 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 38 | 18000 | 达标 |
| 镍 | 56 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 49 | 900 | 达标 |
| 六价铬 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 5.7 | 达标 |
| 硝基苯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 76 | 达标 |
| 苯胺类 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 260 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 151 | 达标 |
| 䓛 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 15 | 达标 |
| 萘 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 70 | 达标 |
| 2-氯酚 | 0.45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.36 | 2256 | 达标 |
| 四氯化碳 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 37 | 达标 |
| 1，1-二氯乙烯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 66 | 达标 |
| 顺1，2-二氯乙烯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 596 | 达标 |
| 反1，2-二氯乙烯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 616 | 达标 |
| 1，2-二氯丙烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 5 | 达标 |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 10 | 达标 |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 53 | 达标 |
| 1，1，1-三氯乙烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 840 | 达标 |
| 1，1，2-三氯乙烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 2.8 | 达标 |
| 1，2，3-三氯丙烷 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 270 | 达标 |
| 1，2-二氯苯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 560 | 达标 |
| 1，4-二氯苯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ND | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ND | 1290 | 达标 |
| 氟化物 | / | 72.4 | 56.2 | 62.4 | 64.5 | 58.4 | 37.6 | 56.2 | 48.5 | 42.0 | 26.2 | 56.8 | / | 达标 |

#### 4.3.5.3 现状评价

（1）评价标准

土壤环境质量参照（GB36600-2018）第二类用地筛选值进行对标。。

（2）评价方法

采用标准指数法。

Pi=Ci/Si

式中：Pi—单因子污染指数；

Ci—土壤参数i的监测浓度；

Si—土壤参数i的标准值。

土壤参数的标准指数＞1，表明该监测点位土壤参数超过了规定的土壤质量标准。

- 评价结果

根据上表监测结果可知，现状监测期间，占地范围内和占地范围外监测点位各监测因子监测结果均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

图4-1  拟建项目监测点位示意图

# 5 环境风险评价

### 5.1 评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 5.2小结

技改目生产装置从原料到最终产品，设计到多种有毒有害、易燃易爆物质，存在一定的事故风险，经过风险分析和评价得出以下结论：

（1）根据重大危险源辨识结果，本项目原料罐区的氟硅酸储罐为重大危险源；

（2）根据事故统计和风险识别，确定拟建项目最大可信事故为原料罐区的储罐发生泄漏；

（3）事故状况下，原料泄露不会造成厂区外居民的死亡，事故风险值均低于化工行业的风险可接受水平为8.33×10-5人/a，项目环境风险属于可接受范围之内。

6 环境经济损益分析

环境经济损益分析是项目环境影响评价的一个重要组成部分。其主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资及所能收到的环境保护效果。因此，在环境损益分析中除需要计算用于控制污染所需投资和运行费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效，甚至还包括项目的社会经济效益，以求对项目环保投资取得的环境保护效果有全面和明确的评价。

通过技改项目的实施，有利于实现锦洋新材公司内部产品升级，提高清洁生产水平，实现企业高水平生产化，促进区域环境质量改善。通过合理的环保投资，提高企业清洁生产水平，能够保证各项污染防治措施落实，保证污染物稳定、达标排放，较之现有工程有减排效益，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

# 7  环境污染防治对策及措施

## 7.1 废气污染防治措施

拟建项目建成后，产生的有组织废气包括无水氟化铝生产车间，氟化铝提纯过程产生含氟化物废气，新增氢氟酸检验槽、氢氟酸储槽、电子级氢氟酸槽、电子级氢氟酸储罐呼吸过程产生的含氟废气以及电子级氢氟酸配制过程中产生的含氟废气。无组织废气为车间无组织废气和罐区无组织废气。

### 7.1.1 有组织工艺废气处理

1、无水氟化铝生产废气

拟建项目有组织废气主要为氟化氢反应炉制得得氟化氢气体冷凝后得不凝气体，该部分气体主要含有HF、SiF4、CO2和水，处理工艺为“四级水洗+两级碱洗”，废气经四级水洗塔水洗后，HF与SiF4反应生成H2SiF6，少量含有氟化氢得废气进入中央吸收系统进行两级碱洗涤净化，净化后得气体经DA001与氟化铝处理后得尾气合并排放。利用氟化氢与SiF4在水作为溶剂得条件下可生成H2SiF4、废气为酸性气体易溶于水的特点，采用水吸收+碱吸收处理。该工艺主要是利用吸收塔中气体与水充分结合的方式，提高吸收效率进而降低损耗。该工艺技术成熟，装置简单，净化效率高，运行效果稳定，单级水吸收对氟化氢的吸收效率大于80%，单级碱吸收对氟化氢的吸收效率大于90%，“四级水吸收+两级碱吸收”对氟化氢的吸收效率大于99%。

企业现有工程氟化氢尾气采用“水吸收+碱吸收”处理工艺。安徽省环境监测中心站对“安徽锦洋氟化学有限公司年产40000万吨氟化铝项目”验收监测表明，现有工程工艺尾气氟化氢外排浓度2.79 mg/m3，氟化物处理效率为99%。

技改工程新增氟化物处理措施在现有工程氟化物处理工艺基础上新增四座水洗塔，氟化物处理效率可以达到99%，处理后氟化铝生产过程得氟化物排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中标准要求。

2、电子级氢氟酸生产废气

电子级氢氟酸车间废气主要为无水氢氟酸检验槽、储槽，氟化氢储罐等大小呼吸口产生的含氟化氢废气以及电子级氢氟酸配制槽产生含氟化氢废气，废气经管道集中收集后经“两级水洗+碱洗”后经15m高得排气筒有组织排放。“水吸收+碱吸收”是利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。该工艺处理方法简单、立式结构节约空间、便于安装检修、占地面积小。喷淋形式采用两层填料，两级喷淋，使气液更充分接触，提高净化效率。根据企业现有干法氟化铝生产尾气处理措施“两级水洗+两级碱洗”，例行监测报告表明，氟化物的处理效率可达到99%。

拟建电子级氢氟酸车间储罐等产生的废气处理措施较现有氟化铝流化床尾气减少一级碱洗工序，但该车间氟化物产生量较小，浓度较低且间歇性排放，处理效率可达到99%。

### 7.1.2 无组织废气控制

根据厂内实际建设情况，本项目建成后无组织废气排放源主要为无水氟化铝装置区氟化物气体、罐区呼吸排放以及电子级氢氟酸车间装置区的氟化物气体无组织排放。

为尽量减少无组织废气的产生量，减缓无组织废气排放对区域大气环境质量造成的不利影响，项目采取了以下防治措施：

1、无水氟化铝生产车间无组织排放控制措施

生产过程中无组织废气的防治：加强生产管理、确保设备的密闭性，如反应釜的密闭等；加强设备的维护，定期对设备进行检查，减少装置的跑、冒、滴、漏；对反应釜等废气的捕集率做到100%以避免无组织废气的排放，同时应安装机械排风扇，增加换气次数；缩短进料时间，尽量减少液态挥发性物料在计量槽内暴露在空气中的时间，以减少投料过程无组织排放。

2、储罐区无组织排放控制措施

本项目储罐采用固定顶罐贮存，固定罐顶罐无组织排放来源于呼吸排放和工作排放。根据其产生的理论，降低储罐液体因蒸发损耗排放一般可从两方面进行控制，一是限制排放条件，包括减少储罐内的气体空间、减少温度变化等；二是通过回收系统使蒸发出来的物质不扩散至外界环境，并加以回收。

- 电子级氢氟酸生产车间无组织排放控制措施

拟建项目电子级氢氟酸车间罐区以及电子级氢氟酸配置槽等配套槽拟设置在相对密闭的车间内，少量呼吸气体、工作排放以及泄露的含氟化氢废气排放至车间内，拟建项目拟采用车间密闭负压收集的方式，在车间顶部设置集气管道，排风扇进行吸气形成车间内的负压状态，车间内的无组织含氟废气经密闭负压收集后进入电子级氢氟酸生产线配套的：两级水洗+以及碱洗“处理工序进行处理后有组织排放。

为了尽量减少无组织废气的产生量，本评价提出以下建议：

（1）加强操作管理

加强呼吸阀和液压安全阀的检查、维护、使用和管理，正常发挥呼吸阀和液压阀降低呼吸排放的作用。尽量不要随意打开储罐上的测量孔和透光孔等，避免蒸汽从非正常呼吸孔逸出。

制定合理的收发方案，尽量减少液体的转输作业，保持储罐装填系数选择合适时机进行收发和测量。

（2）控制温度

呼吸排放量与环境中的昼夜环境温度变化大小成正比，所以控制罐体周围环境温度剧烈变化可降低有机液体的呼吸排放，如装设喷淋水冷却系统、罐区四周种植高达阔叶乔木以防止太阳直接照射等降温隔热措施，从而减少呼吸排放。

（3）呼吸挡板的设置

呼吸挡板是一种制造简单、见效快、易安装、不动火、不清罐、不影响正常生产，既能节能降耗，又有利于环境保护的设备。根据文献资料，设置呼吸阀挡板可减少呼吸损耗20～30％。

采用上述措施后，可有效地减少原料和产品在贮存和生产过程中无组织排放。

### 7.1.3 小结

本项目建成运行后，针对各类工艺废气均采取了相应的有效的废气污染治理措施，处理后尾气中各类污染物均可以做到稳定达标排放。

为了避免项目无组织废气排放对区域大气环境质量和人群身体健康造成的不利影响，本项目设置了100m的卫生防护距离，本项目卫生防护距离内无环境敏感点，满足防护距离设置要求。

综合分析，本项目拟采取的废气污染防治措施是可行的。

## 7.2 废水污染防治措施

### 7.2.1厂区废水治理目标

项目技改前，厂区废水经自建污水处理站处理后达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中“间接排放”标准要求及港口镇污水处理厂接管标准要求，技改后厂区废水处理目标与技改前一致。

### 7.2.2废水水质水量分析

根据工程分析可知，拟建项目废水主要为车间地坪设备冲洗废水、循环冷却水系统排水、尾气吸收废水、生产废水、工艺废水以及初期雨水等。厂内现有污水处理站处理规模950m3/d，本项目技改前全厂废水排放量为290.57m3/d，技改后全场废水排放量约为260.76m3/d，较技改前废水产生量低，现有污水处理站处理规模满足技改项目实施后全厂废水排放要求。

### 7.2.3现有污水处理工艺

厂内现有污水处理站处理规模950m3/d，对生产废水采取“物化预处理+厌氧/好氧联合生化处理的组合工艺”进行处理，处理后的废水再与生活污水混合进行生化处理。本项目实施后全厂废水排放量为260.76m3/d，现有污水处理站处理规模满足技改项目实施后全厂废水排放要求。具体处理工艺流程见图9-2-1所示：

根据设计方案上述各单元设计效率见下表所示：

表9-2-2   污水处理站的废水处理效率

| 处理工序 | 进水水质(mg/L) | 出水水质(mg/L) | 处理效率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氟化物 | COD | 氟化物 | COD | 氟化物 |
| 进水 | 150 | 19600 | 150 | 19600 | 0 | 0 |
| 调节池 | 120 | 19600 | 115 | 19000 | 4.1 | 3 |
| 化学反应池 | 115 | 19000 | 105 | 1000 | 9.5 | 94.7 |
| 絮凝池 | 105 | 1000 | 100 | 80 | 4.8 | 92.5 |
| 吸附滤器 | 100 | 80 | 100 | 6 | 0 | 92.5 |

由上表可知，项目废水经厂区污水处理站预处理后，外排废水满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中“间接排放”标准及港口镇污水处理厂接管标准进入港口镇污水处理厂处理，最终经山门河排入水阳江。

### 7.2.4港口镇污水处理厂污水处理方案

港口镇污水处理厂污水处理方案采用前段预处理，中段生物处理，后段预留深度处理工艺。

前段预处理在生物处理单元前设置催化还原内电解预处理，利用元素铁还原难于生物降解的含有硝基、偶氮基的化合物及一些碳双键化合物，可提高它们的生物降解性，还原后生成的亚铁、三价铁有较好的混凝作用，污水经预处理后铁离子浓度增大，pH值提高，可沉淀废水中的磷酸根，可以大大提高除磷效果，同时对色度有较好的去除效果，提高了生物处理的效率。

中段生物处理采用水解酸化、好氧生物处理工艺。水解酸化将污水中难以生物降解的固体物质分解为溶解性物质，将结构复杂的有机物降解称为易生物降解的溶解性结构简单的有机物，提高其可生化性来降低后续的好氧生物处理负担。好氧生物处理采用CASS工艺（循环活性污泥工艺）对水量、水质适应性较强，反应器可变容积运行而且还可通过调节曝气循环过程、调整曝气时间和强度来适应进水负荷的变化，能保证稳定的处理效果。

后段预留深度处理工艺，进一步去除二级处理不能完全去除的污染物，以满足出水水质要求。

污水经处理达标后经山门河排入水阳江。

### 7.2.5 污水接管可行性分析

根据《安徽宁国港口生态工业园区发展规划(2010~2020)》，宁国市港口生态工业园区废水排入港口镇污水处理厂处理。本项目位于宁国市港口生态工业园区安徽锦洋氟化学有限公司厂内，根据区域实际排水情况，本项目处于港口镇污水处理厂收水范围内。港口镇污水处理厂工程规模为2.0万m3/d，分期建设，其中一期工程1.0万m3/d，二期工程1.0万m3/d。目前，港口镇污水处理厂一期工程污水处理厂己经建成投入运行，目前尚有收水余量；港口镇污水处理厂至本项目污水管网已经建成，待本项目投产时，本项目中排入管网的各类废水的混合水质能够满足港口镇污水厂接管标准，废水完全可以送港口镇污水处理厂统一处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B排放标准后经山门河排入水阳江。

综上，拟建项目排放的废水接入港口镇污水厂是可行的。

## 7.3 噪声污染防治措施

### 7.3.1 从噪声源上采取的治理措施

本项目噪声控制，首先从设备选型、设备的合理布置等方面考虑，设计中尽量选用低噪声设备，对噪声较高的设备采用集中布置在隔声厂房内，或设隔音罩、消音器、操作岗位设隔音室等措施，震动设备设减震器。具体措施如下：

①风机噪声控制措施

项目大部分风机均置于室内，通过对风机加装隔声罩，再加上厂房隔声，可使风机的隔声量在20dB(A)以上。

②管路系统噪声控制

a、选用低噪声阀门；

b、在阀门后设置节流孔板；

c、在阀门后设置消声器；

d、合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯，交叉和变径，弯头的曲率半径至少5倍于管径，管线支承架设要牢固；靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其他软接头，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；

e、在管道外壁敷设阻尼隔声层。

采取上述措施后可使其噪声源降低20dB(A)以上。

③冷却塔噪声控制

项目冷却塔污染源强较高，通过选用低噪声填料来实行降噪，可使其噪声源降低25dB(A)以上。

④泵类噪声控制

项目泵类通过在泵底部加装减震垫、厂房隔声门窗等降噪措施，可使其噪声源强降低25dB(A)以上。

### 7.3.2 从噪声传播途径上采取的治理措施

(1)采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离声敏感区域或厂界。

(2)在主要噪声源设备及厂房周围，宜布置对噪声较不敏感的、有利于隔声的建筑物、构筑物，如辅助车间、仓库等。

(3)在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备宜相对集中，并尽量布置在厂房内。

(4)在充分利用地形、地物隔挡噪声，主要噪声源地位布置。

(5)有强烈震动的设备，不布置在楼板或平台上。

(6)设备布置时，充分考虑其配用的噪声控制专用设备的安装和维修空间。

### 7.3.3 其他治理措施

(1)人员集中的控制室，其门窗等应进行隔声处理，使环境达到相应噪声标准；在高噪音场所，值班人员或检修人员应加强个体防护，佩戴防噪耳塞、耳罩等。

(2)厂区加强绿化，在厂界四周设置绿化带以起到降噪的作用.

(3)加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

通过采取上述治理措施后，可确保所有厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准，满足环境保护的要求，因而其防治措施可行。

## 7.4 固废污染防治措施

### 7.4.1 固废产生量

拟建项目技改内容主要包括对现有氟化氢制备工序产生的氟化氢气体进行提纯冷凝以及新增电子级氢氟酸生产线，氟化氢气体的提纯冷凝以及电子级氢氟酸生产过程工序不产生固体废弃物，现有工程污泥产生量为4000 t/a，技改工程单独制取氟硅酸同样不新增固体废弃物；污水处理站污泥外售综合利用。

拟建项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾；本项目不新增蒸汽用量，生物质锅炉灰渣产生量300t/a，灰渣含有丰富的钾、镁等营养元素，是一种优质肥料，可以作为有机肥原料出售。项目煤渣产生量为12t/a，作为建材辅助原料外售。

### 7.4.2 固废处置措施

拟建项目不新增废水中的氟化物量，无水氟化铝生产车间废水中氟化物量有所减少，电子级氢氟酸车间氟化物产生量较少，可知污水处理过程产生的污泥量减少。

根据项目固废的不同成分和特性，按照固体废物“减量化、资源化、无害化”的处置原则，本评价针对不同固废提出相应的处置措施要求，分述如下：

对照《国家危险废物名录》，项目产生的固废中，废水处理设施产生的污泥不属于危险废物，厂内现有工程污泥干燥后送到萤石粉厂精选后作为生产氟化氢的原料原料重新利用。港口镇周围有萤石粉厂分布，精选费用比采矿费用要低，因此，污水处理站污泥作为生产氟化氢的原料回收利用是可靠的。

综上所述，项目生产过程中产生的各类固体废弃物，都能得到相应的处理处置措施，不外排，在落实好暂存阶段的二次污染防治措施后，项目固废不会对区域环境质量造成不利影响。

## 7.5 地下水污染防治措施

本次技改项目具有完备的供水系统、循环水系统和污水处理系统。正常工况下，项目运行不会对区域地下水环境造成不利影响。

但在非正常工况或者事故状态下，如污水收集池、装置区等破损泄漏情况下，污染物和废水会渗入地下，对地下水造成污染。

针对可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

### 7.5.1 防治原则

1、防渗分区方案

地下水污染防治措施采取主动控制和被动控制相结合的措施。从源头控制，包括对电子级氢氟酸生产装置区、污水输送管沟等建筑，采取防渗措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

本项目新增氟化铝提纯、冷凝装置区，罐区，电子级氢氟酸生产装置区，无水氢氟酸检验槽、储槽区，冷冻站等，其他公辅设施均依托厂内现有工程。因此，整个项目工程区域全部纳入污染防治区，并分为一般污染防治区和重点防治区。

其中，一般污染防治区是指危害性相对较小区域；重点污染防治区是指物料危害性大、对地下水环境隐患大的生产区域。

2、防渗要求

地面防渗工程，包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是全厂污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至废水处理站处理。地面防渗工程设计原则包括：

1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。

2）坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

4）可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置检漏设施。

5）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

3、地下水污染控制措施

为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，工程在生产工艺、设备、建筑结构等方面均在设计中考虑了相应的控制措施，具体措施如下：

1）生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内的排水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌；

2）物料储存罐区除按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）和《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）的要求设置防火堤外，防火堤的地面和围堤进行防止渗漏处理；

3）有毒、易燃易爆流体和腐蚀性介质等工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接采用法兰外，其余均采用焊接，对于输送有毒介质的管线设明显标记；

4）管道低点放净口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理；

5）厂房内有可能发生物料或化学药品或含有污染物的介质泄漏的地面按污染区地面处理，地面坡向集水点的坡度须大于0.01，地面与墙、柱、设备基础等交接处须做翻边处理；

6）所有储存污水和排水的构筑物（包括集水坑、污水池、雨水口、检查井、水封井等）均按分区进行防渗处理；

7）厂区内污水管网采取管沟内管线架空形式并按相应分区进行防渗处理；

8）各装置污染区地面初期雨水、地面冲洗水及使用过的消防水全部收集进入污染雨水收集池，处理后通过泵提升后送港口镇污水厂。

### 7.5.2 防渗处理

根据不同区域的防渗要求，本评价根据不同区域的功能划分，提出具体的防渗系数要求，分述如下：

#### 7.5.2.1  重点防渗区

（1）氟硅酸罐区、无水氢氟酸检验槽、无水氢氟酸储槽、电子级氢氟酸槽、电子级氢氟酸储罐以及电子级氢氟酸生产装置区等

防控措施：采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，以达到防腐目的。四周应设置排水沟，用以收集地面清洗废水，并送至污水处理站处理。

防渗措施：可采用刚性防渗结构，即抗渗混凝土(厚度不小于150mm)＋水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于0.8mm)结构型式，防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。

（2）废水收集运送管线、废水收集池等

防治措施：废水收集运送管线尽量在地上铺设，加强检查、维护和管理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。管道施工严格执行规范要求，接口严密、平顺，填料密实，避免发生破损污染地下水。

防渗措施：废水收集运送管线所经区域可采用抗渗混凝土管沟型式或1.5m厚粘土(渗透系数≤10-7cm/s)进行防渗。抗渗钢筋混凝土管沟型式防渗层结构从下到上为混凝土垫层、混凝土管沟、砂石垫层、地下管线、中粗砂、管沟顶板、防水砂浆，沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P8，混凝土垫层的强度等级不低于C15。沟底和沟壁的厚度不小于200mm，沟底、沟壁内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不小于10mm。管沟应设变形缝，变形缝间距不大于30m。变形缝应设止水带，缝内应设填缝板和嵌缝密封料。污水池池体采用防渗钢筋混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。刚性防渗结构为水泥基渗透结晶型抗渗混凝土(混凝土强度等级C30，抗渗等级不低于P8，厚度不小于250mm，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准，混凝土需有良好的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护)＋水泥基渗透结晶型防渗涂层(厚度不小于1.0mm)，防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。

#### 7.5.2.2  一般防渗区

可采用防渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的。或采用至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）进行防渗。

厂区防渗内容汇总见表8-5-1，分区防渗工程分布见图9-5-1。

表9-5-1  厂区分区防渗内容汇总表

| 序号 | 类别 | 区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 废水收集池、废水收集运送管线、罐区、氟盐及氟化铝生产装置区 |
| 2 | 一般防渗区 | / |

### 7.5.3 地下水监控

1、地下水环境监测

经过现场勘查，厂内暂时未设置地下水监控井，不能满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）中对Ⅰ类建设项目的污染防治对策要求。

因此，本评价要求，企业应设置环境保护专职机构并配备相应的专职人员，规范建立地下水环境监控体系，包括科学合理地设置地下水污染监控井、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施控制污染。

由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。根据项目场地条件及地下水环境影响预测的结论，在小蔡村、项目厂址、双桥鲍村等

图9-5-1 本项目分区防渗图

区域设置地下水监测井，通过定期监测及早发现可能出现的地下水污染。

项目地下水监控方案汇总见表9-5-2。

表9-5-2  项目地下水监控方案汇总一览表

| 监测点 | 监测点位置 | 监测目的 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 小蔡村 | 监测地下水本底值 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、Hg、As、Pb等 | 每年监测一次 |
| G2 | 项目厂址 | 监测氟硅酸储罐可能的泄漏及其他装置可能的泄漏 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、Hg、As、Pb等 | 每年监测一次 |
| G3 | 双桥鲍村 | 监测储罐可能的泄漏及其他装置存在的泄漏 | pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、Hg、As、Pb等 | 每年监测一次 |

2、地下水环境跟踪监测与信息公开计划

(1)地下水环境跟踪监测报告

项目环境保护专职机构负责编制项目地下水环境跟踪监测报告，报告内容应包括以下内容：

项目厂区及其影响区地下水环境跟踪监测数据，项目排放污染物的种类、数量和浓度等。

项目生产设备、管线、化学品原料和成品的贮存与运输装置、固体废物暂存场所、事故应急池及应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录等。

(2)地下水信息公开计划

企业应将地下水监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开频率以环境保护主管部门要求为准，一般一年公开一次。公开内容应包括：

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；

地下水监测方案；

地下水监测结果：全部监测点位、监测时间、监测基本因子和项目特征因子的地下水环境监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。

### 7.5.4 应急处置措施

#### 7.5.4.1  应急预案

项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定地下水污染应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括下列要点：

（1）如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

（2）采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

（3）立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散；

（4）对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受影响的地下水。

#### 7.5.4.2  应急措施

（1）废水收集池等：发生事故应立即将废污水或液硫转移到事故应急池，待污水处理正常后转移回处理池进行处理或池体修复后才能继续使用收集池。

（2）氟硅酸储罐等：发生泄漏时，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果污染物已经渗入土壤，应将被污染浮土清理干净，浮土和吸油材料应合理存放，妥善处置；如果污染物已经渗入地下水，应将污染区地下水抽出并送事故应急池，防止污染物在地下继续扩散。发生爆炸等事故时，应将消防用水引入消防废水收集池进行处理。

（3）项目厂区周围应设置地坎以隔断与外界水体的联系，在发生事故后保证事故废水、消防废水能够进入消防废水收集池进行处理，不得进入周围水体。

# 8 公众参与

通过本次公众参与调查，得出如下结论：

（1）当地居民参与意识较强，具有一定的环保意识，对所处地区环境质量和建设项目环境影响有一定了解，且能较客观地表达出自己看法。

（2）调查范围内目前的环境质量状况较好，部分被调查者对环境保护的要求表现在要求建设单位对生态环境进行保护，使其不至于影响周边居民的生活。

（3）被调查者均都表示支持本项目的建设，没有公众表示反对，公众对项目建设抱着支持和认可的态度。

（4）项目公示期间，未接到公众反馈意见。

（5）公众建议建设单位在进行本项目建设时，应充分重视公众提出的意见和建议。希望在项目建设和运行中，强化环境管理，使本项目建设对区域环境的不利影响降到最低，充分发挥本项目的环境效益和社会效益。

# 9 综合评价结论

锦洋高新材料股份有限公司年产40000吨/年氟化铝升级为25000吨/年无水氟化铝和10000吨/年电子级氢氟酸（100%计）技改项目符合国家产业政策，符合宁国市城市总体规划。项目建设符合国发〔2018〕22号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、皖发[2018]21号《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》等相关要求。

技改项目采用更先进的生产工艺和设备，提高清洁生产水平。技改项目实施过程中，落实现有一条1条40000t/a干法氟化铝产能淘汰、升级替换为纯度更高的25000t/a无水氟化铝和10000t/a电子级氢氟酸，和其他“以新带老”措施，全厂氟化物废气减排量减少，有利于改善区域环境质量。在采用相应污染防治措施的前提下，本项目新增污染源各项污染物可以做到达标排放，全厂主要污染物可以满足现有总量控制指标要求，技改项目建成后不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可防控。公示期间，未收到公众意见。

因此，本评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。

# Text boxes

18℃

萤石粉

预反应器

H2SO4吸收塔

洗涤塔（酸洗）

HF反应器

混酸槽

粗酸槽

精馏塔

集中净化器（碱洗塔）

冷凝器Ⅲ

粗冷器2

脱气塔

四级水洗塔

尾气G1

再沸器

AlF3反应器

尾气洗涤塔

尾气HF洗涤器

Al(OH)3干燥炉

石膏

消石灰（NaOH）

水

氟硅酸

98%硫酸

发烟硫酸

煤气发生炉

废气G3

固废

AlF3成品

水

Na2CO3溶液

废水

废水

废水

Na2CO3溶液

废气G6

Al(OH)3

图3－1 无水氟化铝及电子级氟化氢生产工艺流程及污染节点图

98%浓硫酸

废气G5

废气G2

AHF储槽

DHF混合槽

50%电子级氢氟酸成品

AHF检验槽

无水氢氟酸外售

冷凝器Ⅱ

粗冷器1

冷凝器Ⅰ

纯水

DHF储罐

四级水洗塔

纯水

碱洗塔

废水

废气G7

废水

调节池

化学反应池

絮凝池

沉淀池

污泥池

出水

压滤机

CaCl2

污泥干化后回用

图9-2-1 生产污水处理工艺流程图

滤液

澄清池

PAM、PAC

吸附滤器